СКЛАД ПРОЕКТУ

| № з/п | Найменування матеріалів | На чому виконано | Масштаб | Інвентарний номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| 1. | Креслення. с. Кругле Володимирецький район Рівненської області. Генеральний план поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час | папір | 1:5000 |  |
| ІІ. Текстові матеріали |
| 2. | Пояснювальна записка. Генеральний план с. Кругле Володимирецького району Рівненської області. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час | книга | – |  |

| ЗМІСТ |
| --- |
| ВСТУП | 7 |
| 1. Планувальна організація території населеного пункту як містобудівний засіб забезпечення вирішення завдань евакуації населення на мирний час | 9 |
| 1.1. Аналіз вирішення планувальної структури населеного пункту відповідно до генерального плану, аналіз системи магістралей загальноміського та районного значення міста, на базі якої формується система магістралей сталого функціонування | 9 |
| 1.2. Зображення магістралей сталого функціонування | 10 |
| 2. Обмеження, які можуть створюватись небезпечними об’єктами | 10 |
| 2.1. Об’єкти підвищеної небезпеки, хімічно небезпечні об'єкти, які можуть впливати на населений пункт | 10 |
| 2.2. Захисні контрзаходи, які застосовуються в умовах радіаційної аварії | 11 |
| 2.3. Об’єкти підвищеної небезпеки, хімічно небезпечні об'єкти, які розташовані на території населеного пункту | 12 |
| 2.3.1. Особливості розміщення об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно небезпечних об'єктів на території населеного пункту | 13 |
| 2.4. Обмеження, що створюються процесами підтоплення | 14 |
| 3. Містобудівне моделювання зон можливого хімічного забруднення від потенційних надзвичайних ситуацій на магістралях залізниці в межах населеного пункту | 14 |
| 4. Забезпечення захисними спорудами цивільного захисту працюючого та непрацюючого населення населеного пункту | 14 |
| 4.1. Аналіз існуючих захисних споруд цивільного захисту | 14 |
| 4.2. Розміщення захисних споруд цивільного захисту у відповідних зонах можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення | 14 |
| 4.3. Розрахунок потреб щодо забезпечення захисними спорудами цивільного захисту населення с. Кругле та населення, що прибуває за евакозаходами | 16 |
| 5. Забезпечення населення препаратами стабільного йоду | 18 |
| 6. Основні містобудівні пропозиції щодо евакуаційних заходів на мирний час | 19 |
| 6.1. Комплексна містобудівна модель формування надзвичайних ситуацій на мирний час | 19 |
| 6.2. Основні містобудівні пропозиції щодо евакуаційних заходів у межах населеного пункту на мирний час | 20 |
| 7. Забезпечення сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури | 20 |
| 7.1. Транспортна інфраструктура | 20 |
| 7.2. Водопостачання, каналізація | 21 |
| 7.3. Електропостачання | 23 |
| 7.4. Теплопостачання | 25 |
| 7.5. Газопостачання | 25 |
| 7.6. Телекомунікаційні мережі | 26 |
| 8. Заходи оповіщення | 27 |
| 9. Гідротехнічні заходи | 29 |
| 10. Протипожежні заходи | 30 |
| 11. Забезпечення евакуйованого населення необхідними життєзабезпечуючими складовими | 31 |
| 12. Основні показники розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час у складі генерального плану с. Кругле | 32 |

# Вступ

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час (далі – ІТЗ ЦЗ) генерального плану села Кругле Володимирецького району Рівненської області виконаний на підставі рішення сесії Більськовільської сільської ради за № 1057 від 07 грудня 2018 року «Про виготовлення містобудівної документації», завдання на розробку розділу ІТЗ ЦЗ, підготовленого на основі вихідних даних.

Розробка розділу ІТЗ ЦЗ генерального плану села Кругле Володимирецького району Рівненської області здійснена з урахуванням проектних рішень Схеми планування території Рівненської області, раніше виконаних робіт (науково-дослідні, проектні та ін.).

Нормативно-правові акти, вимоги яких враховані при проектуванні:

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- ДБН В.1.2-4:2019 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;

- ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у містобудівній документації (частина перша та частина друга)» ;

- ДСТУ-Н Б Б.1.1.-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час»;

- ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту»;

- ДБН В.1.1-25-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»;

- ДСП173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

Розділ ІТЗ ЦЗ генерального плану на мирний час - основний містобудівний документ, що визначає комплекс інженерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на мирний час містобудівними засобами, зокрема, забезпечення проведення евакуації до місць захисту, які сформовані на базі комплексного освоєння (з можливістю подвійного використання) підземного простору населеного пункту, а також на базі будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих закладів цілорічного використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, лікарень, дачних та садових будівель, об'єктів комунальної власності, соціально-культурного призначення, готельного комплексу незалежно від форм власності та підпорядкування з визначенням необхідних інженерно-технічних заходів), в тому числі проведення евакуації і в заміську зону, на основі сталого функціонування транспортно-інженерних систем та обладнання населеного пункту.

Головне завдання розділу ІТЗ ЦЗ при розробленні генерального плану с. Кругле Володимирецького району полягає у раціональному використанні планувальної та просторової організації населеного пункту щодо реалізації захисту його населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та дії їх наслідків у мирний час у сформованих місцях захисту, зокрема, у забезпеченні:

- безперешкодного транспортування (переміщення) населення з метою евакуації до місць захисту по території с. Кругле Володимирецького району;

- транспортного зв'язку із місцями захисту, особливо з віддаленими, в тому числі з місцями захисту у заміській зоні;

- розміщення населення с. Кругле Володимирецького району у місцях захисту у мирний час, які сформовані на базі  комплексного освоєння підземного простору (подвійного використання) населеного пункту, а також як в межах, так і за межами населеного пункту на базі дачних та садових будівель, об'єктів комунальної власності, соціально-культурного призначення незалежно від форм власності та підпорядкування з визначенням необхідних інженерно-технічних заходів;

- відповідного розвитку інфраструктури місць захисту у заміській зоні, зокрема, забезпечення мережами та спорудами водопроводу, каналізації, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та інших інженерних комунікацій;

- оповіщення населення в режимі узагальненого врахування;

- проведення необхідних заходів з інженерної підготовки та благоустрою території           с. Кругле Володимирецького району, які спрямовані на відвернення або зниження до прийнятного рівня дії негативних факторів впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також діючих і пов'язаних з ними можливих небезпечних процесів.

# 1. Планувальна організація території населеного пункту як містобудівний засіб забезпечення вирішення завдань евакуації населення на мирний час

1.1. Аналіз вирішення планувальної структури населеного пункту відповідно до генерального плану, аналіз системи магістралей загальноміського та районного значення міста, на базі якої формується система магістралей сталого функціонування

Населений пункт - с. Кругле розташоване на відстані 135 км від районного центру Володимирецького району Рівненської області (смт Володимирець), перебуває у складі Більськовільської сільської ради.

Територіально с. Кругле межує:

- на північ – із с. Більська Воля Володимирецького району;

- на захід – із с. Березина Володимирецького району;

- на сході – із с. Діброва і с. Щоків Володимирецького району;

- у південно-східному напрямку – із с. Собіщиці Володимирецького району.

В межі населеного пункту с. Кругле включені території:

-	сельбищна зона, яка включає громадський центр, територію житлової забудови, вулиці, майданчики для стоянки автомобілів, зелені насадження загального користування, водойми;

-	сільськогосподарські та інші угіддя, розташовані всередині сельбищної зони.

- території об’єктів комунального господарства.

Площа населеного пункту становить 81,70 га. Територія складається із 149 домогосподарств садибної житлової забудови. Житловий фонд складає 10,43 тис. м2. Чисельність населення станом на 01.01.2019 складала 408 осіб.

Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали з одно- та двохсторонньою забудовою. За функціональним призначенням територія села є сельбищною. Село забудовано компактно в основному одноповерховими та двохповерховими одноквартирними дерев’яними та цегляними житловими будинками.

В межах населеного пункту є значна частина вільних від забудови територій, які на даний момент є землями сільськогосподарського призначення. За умови збереження наявних тенденцій використання територій будуть розвиватись: індивідуальне житлове будівництво, сфера обслуговування, виробнича зона.

Вирішення завдань територіального планування с. Кругле Володимирецького району забезпечує реалізацію мети розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту  на мирний час», а саме, забезпечення завдань рятування населення на мирний час містобудівними засобами.

Основою планувальної організації с. Кругле є його планувальний каркас, до важливих складових якого щодо вирішення зазначених завдань цивільного захисту відноситься, в першу чергу, мережа магістралей сталого функціонування, яка обумовлена особливостями містобудівних та природних умов функціонування та розвитку населеного пункту як зовнішніх так і внутрішніх.

В межах села проходять автомобільні дороги С 181201 Березина-Більська Воля, IV технічної  категорії та С 181209 Більська Воля-Кругле, IV технічної  категорії.

При розробленні проектної документації повинно бути врахованим, що розподіл сельбищної території с. Кругле протипожежними розривами не менше 100 м на ділянки площею не більше ніж 2,5 кв. км при переважній забудові будівлями і спорудами І, ІІ, ІІІ, ІІІа ступенів вогнестійкості і не більше ніж 0,25 кв. км при переважній забудові будівлями ІІІ б, ІV, V ступенів вогнестійкості.

Протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд с. Кругле, а також від меж садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м - відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

1.2. Зображення магістралей сталого функціонування

Розроблена у розділі «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період» система магістралей сталого функціонування може використовуватись як базова для проведення евакуаційних заходів у мирний час. Хоча це не виключає, при необхідності, можливість використання інших вулиць та проїздів для переміщення населення від можливої хімічної небезпеки.

У графічному викладенні система магістралей сталого функціонування на мирний час фіксується двома паралельними лініями осі магістралі жовтого кольору на відстані, яка відповідає найбільш оптимальному візуальному виявленню цієї системи на кресленні.

2. Обмеження, які можуть створюватись небезпечними об’єктами

2.1. Об’єкти підвищеної небезпеки, хімічно небезпечні об'єкти, які можуть впливати на населений пункт

Об’єкт підвищеної небезпеки – об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Найбільшу загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на території Володимирецького району становить об’єкт підвищеної небезпеки ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», що знаходиться у південно-східному напрямку від с. Кругле, поблизу м. Вараш Рівненської області.

Відповідно ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту», зона небезпечного сильного радіоактивного забруднення знаходиться у межах зони можливих руйнувань та зони спостереження АЕС.

Таким чином, при аварії на ВП «Рівненської АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» територія        с. Кругле зазнає небезпечного сильного радіоактивного забруднення від ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

Зона можливого сильного радіоактивного забруднення - це територія чи акваторія, що знаходиться за межами зони можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення.

При аварії на ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», що знаходиться у південно-східному напрямку від с. Кругле поблизу м. Нетішин Хмельницької області, територія              с. Кругле зазнає сильного радіоактивного забруднення.

2.2. Захисні контрзаходи, які застосовуються в умовах радіаційної аварії

Масштаб радіаційної аварії визначається розміром територій, а також чисельністю персоналу і населення, які втягнені до неї. За своїм масштабом радіаційні аварії поділяються на два класи: промислові і комунальні. Пропонується розглянути комунальну аварію на ВП «Рівненська АЕС» наслідки якої не обмежаться приміщеннями об'єкту і його проммайданчиком, а поширюються на оточуючі території, де проживає населення, в тому числі і с. Кругле.

Як зазначено у НРБУ-97, у залежності від масштабів і фаз можливої радіаційної аварії, а також від рівнів прогнозних аварійних доз опромінення, контрзаходи умовно поділяються на термінові, невідкладні і довгострокові.

До термінових і невідкладних протирадіаційних захисних заходів, які необхідно виконати у с. Кругле в разі гострої фази комунальної аварії на ВП «Рівненська АЕС» є:

- укриття населення;

- обмеження у режимі поведінки (обмеження часу перебування на відкритому повітрі);

- евакуація;

- фармакологічна профілактика опромінення щитовидної залози радіоактивними ізотопами  йоду з допомогою препаратів стабільного йоду (йодна профілактика);

- тимчасова заборона вживання окремих продуктів харчування місцевого виробництва і використання води з місцевих джерел.

Для забезпечення на містобудівному рівні виконання зазначених протирадіаційних захисних заходів:

- проведено розрахунок потреби у захисних спорудах цивільного захисту населення             с. Кругле, передбачено місця створення їх фонду на розрахунковий період;

- передбачено місце збору та маршрути руху населення с. Кругле у разі проведення евакуації;

- запропоновано місце видачі препаратів стабільного йоду для проведення йодної профілактики населення.

Інші заходи передбачені у Планах реагування на надзвичайні ситуації (різних рівнів) та аварійному плані ВП «Рівненська АЕС» і містять значення рівнів втручання і дій.

Рішення про проведення термінових і невідкладних захисних заходів мають бути прийняті не лише з урахуванням поточного стану радіаційної ситуації, але, у першу чергу, базуватися на прогнозі її розвитку у зв'язку з очікуваними аварійними викидами і скидами, а також з використанням гідрометеорологічних прогнозів.

Сільськогосподарські, гідротехнічні та інші індустріально-технічні контрзаходи повинні розглядатися лише після повного завершення аварійного радіоактивного забруднення території, включаючи водойми, з урахуванням результатів детального радіаційного моніторингу.

2.3. Об’єкти підвищеної небезпеки, хімічно небезпечні об'єкти, які розташовані на території населеного пункту

Хімічно небезпечний об'єкт – промисловий об'єкт, на якому знаходяться в обігу (виробляються, переробляються, завантажуються або розвантажуються, використовуються у виробництві, розміщуються або складуються постійно чи тимчасово, знищуються тощо) одна або декілька небезпечних хімічних речовин.

Зона можливого хімічного забруднення – територія ти акваторія, у межі якої можуть потрапити небезпечні хімічні речовини у концентрації чи кількостях, що протягом певного часу створюють небезпеку для життя та здоров’я людей і завдають шкоди навколишньому природньому середовищу.

За даними Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки, інформації, зазначеної у вихідних даних та у завданні на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ на мирний час при виконанні генерального плану с. Кругле Володимирцького району, на території населеного пункту об’єкти підвищеної небезпеки, хімічно небезпечні об’єкти – відсутні.

Протягом певного часу загрозу життю та здоров'ю мешканців с. Кругле, а також негативний вплив на навколишнє середовище може створювати розповсюдження небезпечних хімічних речовин у навколишньому середовищі в концентраціях чи кількостях, що перевищують гранично допустимі, спричинене аваріями на автомобільних дорогах С 181201 та С 181209.

Таким чином, при аваріях на автомобільних дорогах, осередок хімічного ураження від небезпечних хімічних речовин може виникнути на всій території населеного пункту. У відповідності до ДСТУ-Н Б Б.1.1.-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час» містобудівне моделювання зон можливого хімічного забруднення в таких випадках не проводиться.

Прогнозування масштабів забруднення в разі виникнення аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин на автомобільному транспорті здійснюється під час довгострокової (оперативної) та аварійної оцінки обстановки в разі виникнення аварій і проводиться органами управління та силами цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту.

Під час проведення оцінки хімічної обстановки необхідно визначати: масштаби хімічного забруднення, ступень небезпеки хімічного забруднення та тривалість хімічного забруднення. Розрахунки проводити шляхом прогнозування масштабів забруднення, згідно Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті, затвердженої наказом МВС від 29.11.2019 року № 1000 (зареєстровано в Мінюсті 14.05.2020 р. за № 440/34723).

2.3.1. Особливості розміщення об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно небезпечних об'єктів на території населеного пункту

У відповідності до вимог п. 6.2 ДБН В.1.2-4:2019 розміщення об’єктів підвищеної небезпеки (далі - ОПН) та хімічно небезпечних об’єктів (далі - ХНО) необхідно передбачати у заміській зоні окремо від міських та сільських поселень і окремих об’єктів.

Не допускається будівництво ОПН та ХНО у водоохоронних зонах, алювіальних терасах річок, в охоронних зонах магістральних нафто-, газопродуктопроводів, у зонах можливого катастрофічного затоплення.

Розміщення на місцевості ОПН та ХНО, їх споруд, ємностей (резервуарів), у яких зберігаються небезпечні хімічні речовини та інші небезпечні речовини, має здійснюватися з урахуванням їх агрегатного стану та щільності по відношенню до повітря таким чином, щоб у разі аварії на них інші об’єкти та споруди зазначених об’єктів, а також інших суб’єктів господарювання, міських та сільських поселень, що розташовані поруч, не потрапляли у зону можливого негативного впливу (хімічного або радіоактивного забруднення) від таких об’єктів.

Споруди (ємності, резервуари) ОПН, ХНО, у яких зберігаються або використовуються у технологічному процесі небезпечні речовини, що за нормальних умов знаходяться у рідкому агрегатному стані або у газоподібному стані за умови, коли вони важчі за повітря, повинні розміщуватись нижче за відмітками місцевості відносно інших споруд таких об’єктів,  а також інших суб’єктів господарювання, міських та сільських поселень, а у разі коли вони легші за повітря, - відповідно вище за такі відмітки.

У випадках, коли розміщення споруд (ємностей, резервуарів) ОПН та ХНО можливе тільки вище або на одному рівні відносно вказаних об’єктів, необхідно передбачати інженерні заходи, які виключають витікання нафтопродуктів або небезпечних хімічних речовин за межі огорожі наземних резервуарів у разі їх можливого руйнування.

2.4. Обмеження, що створюються процесами підтоплення

За прогнозованими даними Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області, в зону можливого підтоплення від високих вод на річках, території с. Кругле не потрапляють.

Відповідно карти типізації територій підтоплення Рівненської області на території               с. Кругле в районі низьких надзаплавних терас понижених ділянок спостерігаються процеси сезонного підтоплення внаслідок надлишкового живлення, де глибина залягання рівня ґрунтових вод становить до 3 м. Практична відсутність організації відведення дощових та талих вод (дощова каналізація), втрата води із водонесучих комунікацій, також можуть стати причиною часткового підтоплення територій села.

3. Містобудівне моделювання зон можливого хімічного забруднення від потенційних надзвичайних ситуацій на магістралях залізниці в межах населеного пункту

Території с. Кругле не потрапляють до зон можливого хімічного забруднення від потенційних надзвичайних ситуацій на магістралях залізниці, тому містобудівне моделювання – не проводиться.

4. Забезпечення захисними спорудами цивільного захисту працюючого та непрацюючого населення населеного пункту

4.1. Аналіз існуючих захисних споруд цивільного захисту

Згідно даних отриманих від Володимирецької районної державної адміністрації на території с. Кругле захисні споруди цивільного захисту – відсутні.

4.2. Розміщення захисних споруд цивільного захисту у відповідних зонах можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення

При аварії на ВП «Рівненська АЕС» територія с. Кругле потрапляє у зону небезпечного сильного радіоактивного забруднення внаслідок можливих комунальних аварій, а також  у зону сильного радіоактивного забруднення внаслідок комунальної аварії на ВП «Хмельницька АЕС».

В зв’язку з відсутністю захисних споруд цивільного захисту на території с. Кругле виникає необхідність у створенні фонду захисних споруд.

При створенні відповідного фонду захисних споруд необхідно врахувати, що захист працівників суб’єктів господарювання повинен передбачатись у протирадіаційних укриттях, які розміщуються на території підприємств або поблизу них.

Проектні рішення:

Системи життєзабезпечення захисних споруд повинні забезпечувати захист осіб, що підлягають укриттю у них, впродовж не менше як 48 год. безперервно. Фонд захисних споруд, призначений для укриття працівників, має створюватися на території об’єктів або поблизу них, а для інших категорій населення – у районах житлової забудови з урахуванням радіуса збору, згідно з вимогами ДБН В.2.2-5.

Захисні споруди, які розташовані у зонах спостереження атомних електростанцій та призначені для укриття населення під час радіаційних аварій у мирний час мають перебувати у постійній готовності до використання за призначенням.

Протирадіаційні укриття (ПРУ), споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів проектувати з урахуванням забезпечення захисту населення від зовнішнього іонізуючого випромінювання – зі ступенем послаблення зовнішнього іонізуючого випромінювання, згідно ДБН В.2.2-5.

Огороджувальні конструкції протирадіаційних укриттів, споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів, розташованих у зоні можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення поза зонами можливих руйнувань міст та об’єктів, віднесених до відповідних груп та категорій цивільного захисту, атомних енергетичних об’єктів, повинні мати коефіцієнт захисту Кз – 200.

За відповідного техніко-економічного обґрунтування допускається здійснювати прибудову ПРУ, споруд подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ до існуючих будівель і споруд та розміщувати:

- заглибленими – у сухих нескельних ґрунтах;

- наземними  – у місцевостях з вологонасиченими ґрунтами.

У ПРУ, спорудах подвійного призначення з відповідними захисними властивостями залізобетонні елементи без поперечної арматури розраховують згідно з ДБН В.2.6-98 з урахуванням додаткових навантажень.

Ємкості для запасів питної води, а також технічні засоби, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої) для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання повинні виготовлятися із матеріалів, що забезпечують її нормативну якість.

У приміщеннях, які не опалюються за умов мирного часу, слід передбачати місце для встановлення тимчасових опалювальних приладів відповідно до паспорта на цей прилад та вимог НАПБ А.01.001.

Для людей з інвалідністю ПРУ обладнують механічними пристроями для спуску та підйому згідно з ДБН В.2.2-17, що можуть розміщуватися зовні або у внутрішньо просторі укриття.

Захисні споруди цивільного захисту, за винятком тих, що перебувають у постійній готовності для використання за призначенням: в яких розміщено пункти управління, призначені для укриття працівників суб’єктів господарювання, що мають об’єкти підвищеної небезпеки; захисні споруди, розташовані в зонах спостереження атомних електростанцій та призначені для укриття населення під час радіаційних аварій, треба проектувати, ураховуючи можливість їх використання у мирний час для господарських, культурних та побутових потреб.

Якщо захисні споруди використовують для потреб підприємства у мирний час, це не повинно бути пов’язано з виробничими процесами підприємств та не має знижувати їх захисних властивостей та ступеня вогнестійкості.

4.3. Розрахунок потреб щодо забезпечення захисними спорудами цивільного захисту населення с. Кругле

Базові розрахункові потреб у захисних спорудах наводяться у таблицях нижче. Розрахунок кількості захисних споруд базується на забезпеченні ними як всього наявного так і тимчасового населення, яке перебуває у житлових районах, соціальних та інших об’єктах. Крім того, розрахунок проведено із врахуванням укриття найбільших працюючих змін. Село Кругле не є потенційним місцем розміщення евакуйованого населення при можливих комунальних аваріях на атомних електростанціях.

Потреба с. Кругле у захисних спорудах на існуючий стан (тис. осіб)

| Найменування | Населення с. Кругле | НПЗ (орієнтовно) | Потреба у захисних спорудах | Існуючі захисні споруди | Потреба у захисних спорудах із врахуванням існуючих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього по с. Кругле | 0,408 | 0,002 | 0,410 | 0 | 0,410 |

На існуючий час потреба у захисних спорудах по с. Кругле складає 0,410 тис. осіб.

Потреба с. Кругле у захисних спорудах на розрахунковий період (тис. осіб)

| Найменування | Населення с. Кругле | НПЗ (орієнтовно) | Потреба у захисних спорудах | Існуючі захисні споруди | Потреба у захисних спорудах із врахуванням існуючих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього по с. Кругле | 0,540 | 0,006 | 0,546 | 0 | 0,546 |

На розрахунковий період потреба у захисних спорудах по с. Кругле складає 0,546 тис. осіб.

Реалізація цих потреб у захисних спорудах у перспективі може бути досягнута за такими напрямками:

- у складі нового будівництва об’єктів;

- у складі проведення реконструктивних робіт існуючих об’єктів.

Використання зазначених резервів будівництва захисних споруд на об’єктах нового будівництва дозволяє забезпечити частину потреби у сховищах. Таким чином, за рахунок нового будівництва може бути зменшена потреба на розрахунковий етап.

Проблеми вирішення більш повного використання цього потенційного резерву для потреб с. Кругле можуть бути вирішені у детальних планах території, під час реконструкції існуючих об’єктів, які можливо пристосувати під захисні споруди, або за рахунок нового будівництва окремо розміщених захисних споруд.

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Визначення можливості їх використання здійснюється шляхом:

комплексного освоєння підземного простору населених пунктів для розміщення споруд соціально-побутового, виробничого та господарського призначення, що можуть бути використані для укриття населення як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття;

обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд, підземних порожнин для встановлення можливості їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

Для встановлення можливості використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів обстежують:

підземні склади;

споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини);

підземні виробки, інші підземні порожнини різного призначення;

підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення;

інші об’єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення.

Органи місцевого самоврядування відповідно до визначених повноважень можуть утворювати постійні або тимчасові комісії з обстеження будівель і споруд, що належать до сфери їх управління, для встановлення можливості їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.

5. Забезпечення населення препаратами стабільного йоду

Як зазначалось у п. 2.2 до термінових і невідкладних протирадіаційних захисних заходів, які необхідно виконати у с. Кругле в разі гострої фази комунальної аварії на ВП «Рівненська АЕС» є фармакологічна профілактика опромінення щитовидної залози радіоактивними ізотопами  йоду за допомогою препаратів стабільного йоду (йодна профілактика).

За інформацією Володимирецької районної державної адміністрації місце зберігання препаратів стабільного йоду для населення Більськовільської сільської ради передбачено у Більськовільській амбулаторії загальної практики сімейної медицини (с. Більська Воля, вул. Лікарняна, 1).

Проектом пропонується місце видачі препаратів стабільного йоду для проведення йодної профілактики населення с. Кругле передбачити у проектній амбулаторії загальної практики сімейної медицини (с. Кругле, вул. Зарубенська).

Розрахунок потреби калію йодиду проводити згідно з «Інструкцією до застосування калію йодиду», затвердженої наказом МОЗ України від 11.11.2011 №779:

- діти старше 2 років та дорослі – 0,125 г калію йодиду на добу;

- дітям віком від 3-х місяців до 2 років – 0,04 г калію йодиду на добу.

6. Основні містобудівні пропозиції щодо евакуаційних заходів на мирний час

6.1. Комплексна містобудівна модель формування надзвичайних ситуацій на мирний час

У разі загрози виникнення аварії на ВП «Рівненська АЕС» з викидом радіоактивних речовин залежно від обстановки, що склалася під час надзвичайної ситуації, проводиться загальна або часткова евакуація населення тимчасового або безповоротного характеру. Рішення про евакуацію населення приймається місцевими державними адміністраціями на підставі висновку санітарно-епідеміологічної служби відповідно до прогнозованого дозового навантаження на населення або за інформацією ВП «Рівненська АЕС», про випадки порушень у їх роботі. Планування евакуації населення із зон радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій проводиться для АЕС потужністю, що не перевищує 4 ГВт - у радіусі 30 кілометрів. Тому у разі комунальної аварії на ВП «Рівненська АЕС», Планом евакуації населення Рівненської області передбачена евакуація населення с. Кругле.

Евакуацію передбачено за наступними варіантами у:

1. с. Мирогоща Дубенського району;

2. с. Речиця Зарічненського району.

Місце збору населення с. Кругле для вибуття до збірних пунктів евакуації №1,2 визначено: майдан для зборів громадян (вул. Зарубенська).

Евакуацію здійснювати:

1. Від збірного пункту №2 (Більськовільська НВК ЗОШ І-ІІІ ст., вул. Шкільна, 14) через проміжний пункт (с. Варковичі Дубенського р-ну) до приймального пункту (сільська рада, с. Мирогоща Дубенського р-ну);

2. Від збірного пункту №1 (Більськовільська с/р, вул. Рафалівська, 127) через проміжний пункт (с. Млинок, Зарічненського р-ну) до приймального пункту (сільська рада, с. Речиця Зарічненського р-ну).

Території с. Кругле не потрапляють до зон можливого хімічного забруднення від потенційних надзвичайних ситуацій від точкових ХНО та на магістралях залізниці, тому містобудівне моделювання – не проводиться.

Найбільш імовірними подіями, що вимагають проведення евакуації населення с. Кругле є:

- комунальна аварія на ВП «Рівненська АЕС»;

- руйнування ветхих (аварійних) будівель;

- підтоплення територій;

- стихійні та техногенні явища, великі пожежі, знаходження вибухонебезпечних предметів або речовин та інші нестандартні ситуації;

- надзвичайні ситуації у випадку проявів тероризму.

За рівнем розроблення генерального плану, тобто за рівнем аналізу узагальненої територіальної інформації для розділу ІТЗ ЦЗ у його складі (у складі генерального плану) найбільше відповідають можливостям містобудівного аналізу пункти:

- стихійні та техногенні явища, великі пожежі, знаходження вибухонебезпечних предметів або речовин та інші нестандартні ситуації (які можуть привести до виникнення надзвичайних ситуацій);

- надзвичайні ситуації у випадку проявів тероризму (які можуть привести до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із можливим хімічним забрудненням).

## 6.2. Основні містобудівні пропозиції щодо евакуаційних заходів у межах населеного пункту на мирний час

У зв'язку із викладеним у підрозділі 5.1 надаються наступні основні містобудівні пропозиції щодо евакуаційних заходів на мирний час:

1. Основні евакуаційні заходи в заміську зону на існуючий стан на мирний час можуть використовувати, коли є достатньо часу для проведення евакуаційних заходів і стає можливим використання збірних евакопунктів та визначених маршрутів пересування евакуйованих по території с. Кругле до заміської зони.

2. Як альтернативний варіант евакуації частини населення с. Кругле за територію населеного пункту можливо розглядати завчасне розміщення населення у підземному просторі при його готовності.

3. Евакуація населення с. Кругле проводиться відповідно до Плану евакуації населення Рівненської області внаслідок комунальної аварії на ВП «Рівненська АЕС», способом, який передбачає вивезення у безпечні райони населення усіма видами наявного транспорту, а в разі його відсутності чи недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів - організованого виведення населення пішим ходом по заздалегідь розроблених маршрутах. Заходи з організації евакуації зазначаються у Плані евакуації, що розробляється органом місцевого самоврядування відповідного рівня.

7. Забезпечення сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури

7.1. Транспортна інфраструктура

Існуючий стан

Транспортне сполучення з обласним та районним центром забезпечується приватними перевізниками, маршрутними таксі та автобусами, транспортними засобами, що є у власності місцевих мешканців, по автошляхах з твердим покриттям. В межах села проходить автомобільні дороги С 181201 Березина-Більська Воля, IV технічної категорії та С 181209 Більська Воля-Кругле, IV технічної категорії. Дорожньо-транспортна мережа села представлена існуючими житловими вулицями та проїздами.

Генеральним планом пропонується:

При проектуванні споруд транспорту керуватися ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів» та ДБН Б.1.1-12:2019  «Планування і забудова територій».

Транспортне обслуговування с. Кругле передбачається здійснювати за допомогою автобусного транспорту. Маршрут автобусного транспорту здійснюється по автомобільній дорозі загального користування, яка проходить через с. Кругле по вул. Центральна та 17 Вересня. Вздовж цих вулиць влаштовується додатково дві зупинки громадського транспорту.

Межі вулиць і проїздів позначаються червоними лініями, ширина яких прийнята згідно вимог ДБН Б.1.1-11:2019 «Планування і забудова територій» виходячи з інтенсивності руху автотранспорту і пішоходів та складу елементів, що розміщаються в межах поперечного профілю, і становить: головна вулиця – 18 м; житлові вулиці – 15 м; житлові вулиці в існуючій забудові - 12м; проїзди – 6-10 м.

Проектні пропозиції:

Автомобільні дороги, розміщені поза межами населеного пункту, повинні забезпечувати можливість проведення повної евакуації населення з с. Кругле до безпечних районів, у розрахунковий термін, що передбачає безперешкодний рух транспорту та/або піших колон.

У зоні можливого небезпечного радіоактивного забруднення атомних енергетичних об’єктів необхідно проектувати не менше двох доріг із твердим покриттям, які забезпечать вихід на ці об’єкти із кількох протилежних напрямків.

Пропускна спроможність мережі автомобільних доріг з урахуванням рівня автомобілізації повинна дозволити проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій впродовж не більше 4 годин.

У разі розвитку мереж автомобільних доріг необхідно передбачити будівництво автомобільних під’їзних шляхів до залізничних станцій евакуйованого населення (у разі прийняття рішення щодо евакуації населення залізничним транспортом).

## 7.2. Водопостачання, каналізація

Існуючий стан

На території с. Кругле централізоване водопостачання - відсутнє. Водопостачання здійснюється з індивідуальних криниць та  власних свердловин. Централізована каналізація та території села - відсутня. Населення користується септиками та дворовими вбиральнями.

Генеральним планом пропонується:

Джерелом водопостачання для житлової та громадської забудови є проектні водонапірні башти з свердловинами. Водопровідна мережа є господарсько-питною-протипожежною. Водопровідна мережа виконується з поліетиленових труб високої густини класу ПЕ-100 тип SDR-17 (1,0 МПа) за ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 і прокладається на глибині 1,6-1,8 м. На водопровідній мережі влаштовуються водопровідні колодязі з розподільчими засувками, запірною арматурою, спускними кранами та пожежними гідрантами.

Побутові каналізаційні стоки від житлової забудови та громадських будівель відводяться проектною самопливною мережею до очисних споруд населеного пункту. Звідти очищені води  стікатимуть в меліоративну канаву. Водовідведення зливових і талих вод відбувається по спланованій поверхні проїздів та вулиць забудови у ставки-відстійники.

Зовнішнє пожежогасіння житлової забудови та громадських будівель передбачається від пожежних гідрантів та пожежних резервуарів, які встановлені з радіусом дії не більше 150 м.

Прокладання та точки під'єднання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації уточнюються у робочому проекті після отримання технічних умов.

Проектні пропозиції:

У випадку виходу із ладу однієї групи головних споруд водопостачання, потужність споруд, які залишились, повинна забезпечувати подавання води і аварійному режимі на виробничо-технічні потреби підприємств, а також на господарсько питні потреби для чисельності населення мирного часу за нормою 31 л на добу на одну людину.

Для гарантованого забезпечення питною водою населення у випадку виходу із ладу усіх головних споруд або забруднення джерела водопостачання слід передбачати резервуари з метою створення у них не менше тридобового запасу питної води за нормою не менше 10 л на добу на одну людину:

WАР = (10 x 540) / 1000 x 3 = 16 м3 (на розрахунковий період)

Розміщення резервуарів питної води передбачається біля існуючих свердловин. Зазначені резервуари питної води повинні бути обладнані фільтрами-поглиначами для очищення повітря від радіоактивних речовин і крапельно-рідинних отруйних речовин та герметичними (захисно-герметичними) люками і пристроями для роздавання води у переносну тару.

Сумарна проектна продуктивність захищених об’єктів водопостачання у заміській зоні, які забезпечують водою в умовах припинення централізованого постачання електроенергії, повинна бути достатньою для задоволення потреб населення, у тому числі евакуйованого, а також сільськогосподарських тварин агропромислового та приватного сектора  у питній воді і визначається для населення із розрахунку 25 л на добу на одну людину.

У разі виходу з ладу частини водозабірних свердловин, обсяги води для забезпечення водопостачання в аварійному режимі при нормі 25 л/добу на одного мешканця складають:

QАР = (25 x 540) / 1000 = 14 м3/добу (на розрахунковий період)

Необхідна кількість артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання в аварійному режимі на розрахунковий період складе:

NАР = 14 / (20 x 2) = 1 шт.

Існуючі і запроектовані для водопостачання населення і сільськогосподарських тварин шахтні колодязі, бювети та інші споруди для забору підземних вод повинні бути захищені від попадання до них радіоактивних опадів і крапельно-рідинних отруйних речовин.

Якість води у протирадіаційних укриттях на господарсько-питні потреби має відповідати вимогам  ДСТУ 7525. Зокрема показники радіаційної безпеки питної води визначати за допустимими рівнями:

|  |  |  | Норматив, не більше ніж |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧЧ.ч. | Назва показника | Одиниці вимірювання | Вода систем централізованого питного водопостачання | Вода нецентралізованого питного водопостачання (нефасована, фасована) |
| 11 | Сумарна об'ємна активність α-випромінювачів (∑α -активність)1) | Бк/дм3 | 0,1 | 0,1 |
| 2 2 | Сумарна об'ємна активність β-випромінювачів (∑β-активність)1), 2) | Бк/дм3 | 1,0 | 1,0 |

1) У разі перевищення рівнів ∑α- та ∑β-активності треба контролювати радіонуклідний склад води щодо його відповідності зазначеним в нормах радіаційної безпеки.

2) У разі перевищення рівня ∑β-активності необхідно також враховувати вміст калію у воді, оскільки ∑β-активність обумовлена крім техногенних радіонуклідів ще й природними ізотопами, зокрема 40К (1 Бк ∑β-активності відповідає вмісту 35,4 мг К+/дм3 у воді). Тому за ∑β-активністю ≥ 1 Бк/дм3 необхідно в першу чергу визначити вміст калію атомно-емісійною спектроскопією, а далі проводити детальні радіологічні дослідження (залежність між питомою бета-активністю досліджуваних проб і концентрацією в них калію прямолінійна, у природній суміші ізотопів калію радіоактивного 40К міститься 0,0119 %).

Відбирання проб та визначення показників якості води нецентралізованого питного водопостачання в місцях водозабору здійснювати з періодичністю, встановленою  ДСТУ 7525.

## 7.3. Електропостачання

Існуючий стан

Електропостачання с. Кругле здійснюється від трансформаторних підстанцій. Населений пункт на 100% - електрифіковано.

Генеральним планом пропонується:

Основними споживачами електроенергії будуть силові та освітлювальні струмоприймачі будівель, які входять в склад масиву забудови, а також зовнішнє електроосвітлення вулиць.

Категорія надійності електропостачання котеджів (жител), будинку побуту, магазинів загального вжитку – ІІІ. Категорія надійності електропостачання ДНЗ, закладу первинної медичної допомоги, пожежного депо, каналізаційної насосної станції та очисних споруд – ІІ.

Електропостачання очисних споруд (належать до ІІ категорії надійності електропостачання) здійснити від різних трансформаторів ТПп№7. Трансформатори повинні живитися по високій стороні взаєморезервованими лініями, які в свою чергу повинні бути підключені до різних незалежних джерел живлення.

Резервне живлення дошкільного навчального закладу, закладу первинної медичної допомоги, каналізаційної насосної станції та пожежного депо розглянути окремими індивідуальними проектами від незалежного джерела живлення.

Житлові будинки і зовнішнє електроосвітлення масиву одержують живлення від ТП повітряними ЛЕП-0.4 кВ на з/б опорах серії 3.407-136. Відгалуження від опор ПЛ-0.4 кВ до будинків виконується самонесучим ізольованим проводом СІП-5. Найменша допустима відстань по горизонталі від підземних частин опор або заземлювальних пристроїв опор до водо- паро і теплопроводів, розподільних газопроводів, каналізаційних труб – 1м.

Проектні пропозиції

При проектуванні електрообладнання будинків та споруд слід керуватись вимогами ДБН В.2.5-23:2010, відповідних розділів ПУЕ, розділів 2, 3, 4.1, 4.2, 9, НПАОП 40.1-1.32 та вимогами інших чинних нормативних документів.

У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S. В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).

Електропостачання приймачів І категорії надійності електропостачання, як правило, здійснюють від двох близько розташованих ТП. За неможливості через місцеві умови здійснити живлення від різних ТП допускається живлення від різних трансформаторів однієї ТП. Трансформатори повинні живитись по високій стороні взаєморезервованими лініями, які в свою чергу повинні бути підключені до різних незалежних джерел живлення і мати необхідний резерв пропускної здатності елементів системи залежно від навантаження електроприймачів і категорії надійності електропостачання. Другим незалежним джерелом живлення можуть бути ДЕС, АБЖ, акумуляторні батареї. Обов'язковою є вимога АВР на стороні 0,4 кВ.

Електропостачання приймачів II категорії надійності електропостачання рекомендується здійснювати від двох незалежних взаєморезервованих джерел. Допускається перерва в електропостачанні на час, необхідний для вмикання резервного живлення черговим персоналом чи виїзною оперативною бригадою.

Електропостачання приймачів III категорії надійності електропостачання може здійснюватись від одного джерела живлення за умови, що перерва в електропостачанні, яка необхідна для ремонту і заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби.

Для підвищення сталості електропостачання об’єктів, які не відключаються, слід передбачати установку автономних джерел електропостачання.

Об’єкти підвищеної небезпеки повинні забезпечуватись електроенергією від двох незалежних джерел роздільними лініями електропередачі.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий етап генерального плану. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів.

## 7.4. Теплопостачання

Існуючий стан

Теплопостачання індивідуальне, переважно - пічне.

Проектні пропозиції з питань забезпечення цивільного захисту на розрахунковий період – не передбачаються.

## 7.5. Газопостачання

Існуючий стан

Населений пункт – не газифікований.

Проектні пропозиції

При проектуванні газонаповнювальних станцій, газонаповнювальних пунктів, стаціонарних автомобільних газозаправних станцій і автомобільних заправних пунктів розміщувати їх за межами житлової забудови з обмеженням вибору майданчика згідно з ДБН В.2.5-20-2018. Додаткові обмеження щодо вибору майданчика розміщення АГЗС та АГЗП відповідно до ДБН В.1.1-7.

## 7.6.Телекомунікаційні мережі

Існуючий стан

Село радіофіковане, має телефонний зв'язок.

Проектні пропозиції

Розвиток спеціальних телекомунікаційних мереж здійснюватиметься шляхом:

-	оснащення відповідних мереж сучасними і надійними технічними засобами телекомунікацій, засобами захисту інформації та криптографічними ключами;

-	використання для створення окремих спеціальних телекомунікаційних мереж цифрових каналів електрозв'язку - відомчих і телекомунікаційних мереж операторів усіх форм власності;

-	задоволення телекомунікаційних потреб систем управління складових частин Воєнної організації держави у мирний час в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Захист інформації  повинен здійснюватися відповідно до законодавства  також і в системах оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами. Стратегічно важливе  значення має створення системи управління магістральними телекомунікаційними транспортними мережами, забезпечення захисту від несанкціонованого втручання в режим функціонування обладнання цих мереж.

Необхідно розробити і реалізувати політику з питань розвитку телекомунікаційних транспортних мереж на базі імпортного обладнання із забезпеченням їх безпечного і передбачуваного функціонування, особливо в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

При розміщенні підсилювальних станцій мобільного зв’язку, інтернету слід дотримуватись вимог ДСН 239-96.

При проектуванні нових територій житлової забудови слід враховувати можливість будівництва кабельного телебачення. Головна станція кабельного телебачення повинна розміщуватися у геометричному центрі забудови відповідної території, в будинку, домінуючому за поверховістю.

Оператори відомчих мереж усіх форм власності на договірних засадах повинні надавати у користування ресурси своїх мереж Державній системі  урядового зв'язку та Національній системі конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони,  внутрішніх справ України, а також центральним органам виконавчої влади в галузі зв'язку в порядку, встановленому законодавством. При цьому насамперед необхідно передбачити створення і розвиток високошвидкісних мультисервісних мереж наступного покоління для задоволення потреб інформаційного суспільства.

8. Заходи оповіщення

Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій організовується з урахуванням структури державного управління в Україні, максимально прогнозованого характеру і рівня надзвичайних ситуацій. Оповіщення може здійснюватися як централізовано, так і децентралізовано.

Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення функціонують у районах, містах обласного значення та інших відповідних адміністративно-територіальних одиницях (у тому числі об’єднаних територіальних громадах) для забезпечення прийому сигналів і повідомлень від відповідної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та здійснення оповіщення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, де функціонують спеціальні, локальні або об’єктові системи оповіщення, установ, організацій, місць масового перебування людей, сил цивільного захисту та населення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Існуючий стан

На даний час населений пункт с. Кругле до місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення – не підключено. Місцева автоматизована система централізованого оповіщення на території Володимирецького району – не утворена. Існує потреба в організації оповіщення осіб керівного складу органу місцевого самоврядування та населення, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на території с. Кругле.

На даний час оповіщення може здійснюватися за допомогою мобільного зв’язку. Крім того, рекомендується організація системи примусового включення спеціальних гучномовців у ДНЗ та інших місцях скупчення людей по існуючій радіотрансляційній мережі, а також врахувати інформування для осіб з вадами зору та слуху в доступній формі. Для цієї мети рекомендується застосовувати апаратуру примусового включення гучномовців, вартість яких передбачати в проектах існуючих споруджень зв'язку.

Проектні пропозиції

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» проектування та реконструкція місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються згідно із законодавством на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) за погодженням з територіальним органом ДСНС України.

З урахуванням зазначеного, необхідно передбачити проектування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення згідно із законодавством. Систему оповіщення у повному обсязі необхідно проробити у спеціалізованій роботі, яка не входить до складу генплану. У завершеному вигляді система оповіщення виконується на стадіях «проект» та «робочі креслення» або «робочий проект» згідно із окремим завданням на проектування визначеної території.

У разі відсутності цілодобового чергування в органах місцевого самоврядування                 (с. Більська Воля) до запуску місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення можуть залучатися територіальні органи Національної поліції, які отримують сигнали та інформацію з питань цивільного захисту через технічні засоби територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Місцева автоматизована система централізованого оповіщення має передбачати взаємодію з відповідною територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення.

Органи місцевого самоврядування можуть використовувати системи автоматизованого виклику для інформування (виклику) осіб керівного складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб. Системи автоматизованого виклику забезпечують передачу необхідної інформації (мовних або текстових повідомлень)

Відповідно до вимог європейського нормативного документа ETSI TS 102 182, на який надається посилання у Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 43-р, системи оповіщення населення повинні бути здатні реалізовувати оповіщення:

до 50 % населення у відповідній зоні (відповідному районі, регіоні) надзвичайної ситуації протягом 3 хвилин;

до 97 % населення в цій зоні (відповідному районі, регіоні) протягом 5 хвилин.

Період часу три (п’ять) хвилини - це час між моментом, коли  повідомлення відправляється для обробки в систему оповіщення, і моментом, коли повідомлення доведено до населення. Ці часові параметри не можуть застосовуватися, наприклад, при таких надзвичайних ситуаціях як землетруси. Такі випадки потребують реалізовувати оповіщення якомога більшої кількості громадян у певному постраждалому районі на рівні секунд (наприклад, 10 секунд для землетрусу).

Система повинна мати можливість трансляції черговою службою в автоматизованому режимі першого попереджувального сигналу небезпеки «УВАГА ВСІМ!» протягом 3 секунд з моменту надходження відповідної команди або автоматично у разі надходження відповідного сигналу від автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.

Загальна тривалість звучання попереджувального сигналу небезпеки «УВАГА ВСІМ!» повинна становити три-п’ять хвилин. Рівень звукового сигналу небезпеки повинен відповідати вимогам  ДСТУ EN ISO 7731.

Забезпечення доведення сигналів небезпеки та інформаційних повідомлень до людей повинно бути можливим при їх перебуванні:

у житлових приміщеннях;

у приміщеннях або на територіях за місцем роботи;

у місцях із масовим перебуванням людей;

на вулиці, при подорожах пішки або в транспортному засобі.

При проектуванні зони покриття необхідно враховувати технологічні можливості технічних засобів телекомунікацій, телекомунікаційних мереж та їх ресурсів, каналів електрозв’язку, які мають використовуватися для керування кінцевими технічними пристроями оповіщення населення. При визначенні цих елементів АСЦО переважними критеріями є:

максимальне покриття зони оповіщення;

своєчасність доведення сигналів оповіщення;

якість, ефективність та надійність каналів електрозв’язку.

9. Гідротехнічні заходи

Існуючий стан

За прогнозованими даними Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області, в зону можливого підтоплення від високих вод на річках, території с. Кругле не потрапляють.

Відповідно карти типізації територій підтоплення Рівненської області на території                  с. Кругле в районі низьких надзаплавних терас понижених ділянок (територія сітки меліоративних каналів) спостерігаються процеси сезонного підтоплення внаслідок надлишкового живлення, де глибина залягання рівня ґрунтових вод становить до 3 м. Практична відсутність організації відведення дощових та талих вод (дощова каналізація), втрата води із водонесучих комунікацій, також можуть стати причиною часткового підтоплення територій села.

Відведення поверхневих вод з території села здійснюється, в основному, відкритим способом (дорожні кювети, водовідвідні канави). Скид поверхневих вод здійснюється у ставки-відстійники.

Проектні пропозиції

Для проведення заходів з інженерної підготовки та захисту території села від процесів підтоплення передбачається розчистка і поглиблення русел існуючих меліоративних каналів, відновлення пошкоджених та зведення, при необхідності, нових каналів та канав. Всі існуючі заболочені пониження в межах села, які зарослі кущово-трав’янистою рослинністю, підлягають проведенню на них заходів по розчистці та влаштування водовідведення дренажем відкритого типу.

На ділянках, що призначені для забудови житловими і громадськими будівлями капітального типу, якщо такі потрапляють в умови високого рівня ґрунтових вод, передбачити зниження рівня ґрунтових вод (рахуючи від проектної позначки території) не менше ніж до 2 м, а на ділянках, що призначені для розміщення стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень - не менше ніж до 1 м, шляхом виконання місцевої підсипки під кожну будівлю або ж під групу будівель і споруд, і, при необхідності, влаштування відкритого дренажу на присадибних ділянках.

Відведення поверхневих вод з території села здійснюється, в основному, відкритим способом (дорожні кювети, водовідвідні канави). При влаштуванні відкритих водовідвідних пристроїв на перехресті з дорогами, вулицями, в'їздами на садиби, пішохідними доріжками передбачено влаштування містків або водопропускних труб. Скид поверхневих води здійснюється у ставки-відстійники.

Поздовжні ухили вулиць проїзної частини вулиць і тротуарів прийнято згідно ДБН В.2.3-5-2001. Величина максимального ухилу 18 %, мінімального – 5,0 %. Поперечні ухили по вулицях, проїздах і тротуарах прийняті 20 %.

Проектування дощоприймачів, зливостоків, зливоспусків, відстійників, дюкерів, насосних станцій, очисних споруд, водовипусків та інших споруд відведення поверхневого стоку належить виконувати згідно з вимогами до проектування зовнішніх мереж каналізації (СНиП 2.04.03).

При проектуванні інженерного захисту відповідальних будівель та споруд (клас наслідків ССЗ) має виконуватися кількісний прогноз зміни рівнів ґрунтових вод з урахуванням техногенних факторів. Для  цього  вимагаються спеціальні  комплексні  дослідження  балансу підземних вод на прилеглих територіях, в тому числі не менше ніж річний цикл стаціонарних спостережень за режимом підземних вод, математичне моделювання гідродинамічних процесів.

10. Протипожежні заходи

Існуючий стан

Пожежне депо на території с. Кругле відсутнє.

Проектні пропозиції

Згідно з ДБН Б.1.1-12:2019  для населених пунктів з населення до 1 тис. слід передбачати пожежне депо на 1 пожежну автомашину, а для населених пунктів з чисельністю 1-7 тис. чол слід передбачати пожежне депо на 2 пожежні автомашини. Чисельність населення на розрахунковий період становить 540 чол.

Проектне пожежне депо розміщується у центральній частині населеного пункту. Враховуючи масштаби села, його фізичні розміри та необхідність забезпечення нормативних вимог (радіус обслуговування пожежного депо – 3 км по вулицях загального користування), то генеральним планом пропонується спорудження одного пожежного депо на 1 автомашину з площею ділянки 0,80 га. Таким чином радіус обслуговування проектного пожежного депо охопить весь населений пункт. При освоєнні нових територій і розміщення нових об’єктів житлового, громадського та промислового значення, які можуть не входити в радіус обслуговування пожежного депо необхідно будівництво нового пожежного депо.

Для пожежогасіння використовувати існуючі на території села водойми, для чого передбачено під’їзди з твердим покриттям та майданчики розмірами 12*12 м для забору води пожежними машинами. Також пропонуються місця для розміщення пожежних резервуарів  (2*50 м3) для зовнішнього пожежогасіння будівель та споруд з радіусом обслуговування 200 м. Перед пожежними резервуарами влаштовуються майданчики  твердим покриттям розміром 12*12м. Відстань від протипожежних резервуарів до будівель III  ступеня вогнестійкості повинна бути не менше 30 м, а до будівель I і II ступенів вогнестійкості - не менше 10 м.

Зовнішнє пожежогасіння запроектованих житлових, громадських та виробничих будівель (в тому числі загальним об’ємом більше 1000м3) передбачити від пожежних гідрантів, які встановлюються в колодязях на запроектованій мережі вздовж вулиць та проїздів на відстані один від одного не більше 150м (ДБН Б 2.4-1-94).

Місце розміщення пожежних гідрантів необхідно вказувати флуоресцентними покажчиками на будівлях. Витрати на зовнішнє пожежогасіння 10 л/с на одну пожежу для кожного запроектованого кварталу, враховуючи будинки середньої поверховості.

Громадські і житлові будинки будувати із забезпеченням протипожежних розривів у відповідності з діючими нормами (ДБН Б.2.2-12:2019).

Інші рішення передбачені у п. 2.12.3 пояснювальної записки генерального плану                     с. Кругле.

11. Забезпечення евакуйованого населення необхідними життєзабезпечуючими складовими

Як зазначалося в підрозділі 4.3, село Кругле не є потенційним місцем розміщення евакуйованого населення при можливих комунальних аваріях на атомних електростанціях.

У разі комунальної аварії на ВП «Рівненська АЕС», Планом евакуації населення Рівненської області передбачена евакуація населення с. Кругле за двома варіантами у с. Мирогоща Дубенського району або у с. Речиця Зарічненського району.

12. Основні показники розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час у складі генерального плану с. Кругле

| № з/п | Найменування показника | Величина показника | Джерело інформації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Існуючі сховища (тис. осіб) | - | Завдання на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ |
| 2 | Існуючі ПРУ (тис. осіб) | - | Завдання на розроблення розділу ІТЗ ЦЗ |
| 3 | Розміщення існуючих сховищ у зонах можливого хімічного забруднення |  |
|  | В першій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться існуючі сховища: |  |  |
|  | кількість сховищ (одиниць) | - |  |
|  | загальною ємністю (осіб) | - |  |
|  | В другій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться існуючі сховища: |  |  |
|  | кількість сховищ(одиниць) | - |  |
|  | загальною ємністю (осіб) | - |  |
|  | В третій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться існуючі сховища: |  |  |
|  | кількість сховищ (одиниць) | - |  |
|  | загальною ємністю (осіб) | - |  |
|  | Всього по зонах (існуючих сховищ) |  |  |
|  | кількість сховищ (одиниць) | - |  |
|  | загальною ємністю (осіб) | - |  |
| 4 | Розміщення існуючих ПРУ у зонах можливого хімічного забруднення |  |
|  | В першій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться існуючі захисні споруди: |  |  |
|  | кількість ПРУ (одиниць) | - |  |
|  | загальною ємністю (осіб) | - |  |
|  | В другій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться існуючі ПРУ: |  |  |
|  | кількість ПРУ(одиниць) | - |  |
|  | загальною ємністю (осіб) | - |  |
|  | В третій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться існуючі ПРУ: |  |  |
|  | кількість ПРУ (одиниць) | - |  |
|  | загальною ємністю (осіб) | - |  |
|  | Всього по зонах (існуючих ПРУ) |  |  |
|  | кількість ПРУ (одиниць) | - |  |
|  | загальною ємністю (осіб) | - |  |
| 5 | Потреби щодо забезпечення сховищами населення та найбільшої працюючої зміни с. Кругле |  |
|  |  | Існуючий стан | Розрахунковий період |  |
|  | Населення с. Кругле (тис. осіб) | 0,408 | 0,540 | Підрозділ 4.3 |
|  | Евакуйоване населення | - | - |  |
|  | Ємність існуючих захисних споруд для розрахунку (тис. осіб) | - |  |
|  | Потреба у захисних спорудах із врахуванням існуючих (тис. осіб) | 0,410 | 0,546 | Підрозділ 4.3 |
| 6 | Оцінка розміщення потенціальних захисних споруд, які можуть бути побудовані у приміщеннях нового будівництва у с. Кругле на розрахунковий етап по відношенню до зон можливого хімічного забруднення |  |
|  | В першій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться потенційні захисні споруди (тис.осіб) | - | - |  |
|  | В другій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться потенційні захисні споруди (тис.осіб) | - | - |  |
|  | В третій зоні можливого хімічного забруднення знаходяться потенційні захисні споруди (тис. осіб) | - | - |  |
|  | Всього по зонах потенційні захисні споруди (тис. осіб) | - | - |  |
| 7 | Основні оціночні параметри містобудівної моделі зон можливого хімічного забруднення |  |
|  | В першій зоні можливого хімічного забруднення від магістралей залізниці знаходиться населення (тис. осіб) | - | - |  |
|  | В другій зоні можливого хімічного забруднення знаходиться населення (тис. осіб) | - | - |  |
|  | В третій зоні можливого хімічного забруднення знаходиться населення тис. осіб) | - | - |  |
|  | Всього по зонах знаходиться населення (тис. осіб) | - | - |  |
| 8 | Орієнтовна оцінка потреби у кількості захисних споруд, обладнаних протихімічним захистом із зазначенням режиму готовності у разі виникнення надзвичайної ситуації на лінійному ХНО (магістраль залізниці) |  |
|  | Ємність захисних споруд, які обладнуються трьома режимами фільтровентиляції із постійною готовністю (перша зона) (тис. осіб) | - | - |  |
|  | Ємність захисних споруд, які обладнуються трьома режимами фільтровентиляції із законсервованим режимом готовності - приведення у стан готовності за 10-15 хвилин (друга зона) (тис.осіб) | - | - |  |
|  | Ємність захисних споруд (третя зона) (тис. осіб) | - | - |  |
| 9 | Можливі масштаби евакуації населення за комплексною містобудівною моделлю дворівневого формування надзвичайних ситуацій на мирний час |  |
|  | І узагальнений рівень: надзвичайна ситуація виникає магістральній залізниці Загальна чисельність населення під впливом надзвичайних ситуацій (тис.осіб) | - | - |  |
|  | І узагальнений рівень: надзвичайна ситуація виникає одночасно на всіх точкових ХНО Загальна чисельність населення під впливом надзвичайних ситуацій (тис.осіб) | - | - |  |
|  | ІІ узагальнений рівень: надзвичайна ситуація виникає одночасно на всіх точкових ХНО та на магістральній залізниці. Загальна чисельність населення під впливом надзвичайних ситуацій (перша зона), в тому числі додаткових | - | - |  |
| 10 | Об’єкти впливу на функціонування магістралей сталого функціонування |  |
|  | ХНО у 100-метровій зоні від магістралей сталого функціонування (одиниць) | - |  |  |
|  | ПНО (без ХНО та АЗС, АГЗП, АГЗП, АГЗС, АЗК, АГНСК (одиниць) | - |  |  |
|  | Магістралі сталого функціонування, на яких розміщені АЗС, АГЗП, АГЗС, АЗК, АГНСК (одиниць) | - |  |  |
|  | Загальна кількість АЗС, АГЗП, АГЗС, АЗК, АГНСК на магістралях сталого функціонування (одиниць) | - |  |  |