СКЛАД ПРОЕКТУ

| № з/п | Найменування матеріалів | На чому виконано | Масштаб | Інвентарний номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| 1. | Креслення. с. Кругле Володимирецький район Рівненської області. Генеральний план поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період | папір | 1:5000 |  |
| ІІ. Текстові матеріали |
| 2. | Пояснювальна записка. Генеральний план с. Кругле Володимирецького району Рівненської області. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період | книга | – |  |

| ЗМІСТ |
| --- |
| ВСТУП | 6 |
| 1. Містобудівна оцінка уражальної дії джерел техногенних надзвичайних ситуацій | 8 |
| 2. Зонування території населеного пункту за вимогами цивільного захисту | 10 |
| 3. Містобудівна оцінка масштабів розосередження і евакуації населення | 12 |
| 3.1. Містобудівна оцінка використання територій розміщення населення в заміській зоні | 12 |
| 3.2 Забезпечення евакуйованого населення необхідними життєзабезпечуючими складовими | 13 |
| 4. Проектні пропозиції щодо розміщення баз і складів матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів для забезпечення життєдіяльності населення | 13 |
| 5. Проектні пропозиції щодо розміщення торгово-побутових, лікувально-профілактичних, санітарних закладів та закладів громадського харчування різних рівнів | 13 |
| 6. Проектні пропозиції щодо використання підземного простору для укриття населення і розміщення виробництв, складів, баз та об'єктів | 14 |
| 6.1 Проектні пропозиції щодо використання виробок та інших підземних порожнин для забезпечення захисту населення і розміщення виробництв, складів, баз та об'єктів | 14 |
| 6.2 Проектні пропозиції щодо балансу фонду захисних споруд в осередках ураження | 16 |
| 6.3 Особливості проектування швидкоспоруджуваних захисних споруд | 18 |
| 6.4 Проектні пропозиції щодо проектування швидкоспоруджуваних захисних споруд у с. Кругле | 20 |
| 7. Забезпечення сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури | 23 |
| 7.1. Транспортна інфраструктура | 23 |
| 7.2. Водопостачання, каналізація | 24 |
| 7.3. Електропостачання | 26 |
| 7.4. Газопостачання | 28 |
| 8. Заходи оповіщення | 28 |
| 9. Використання інформаційних технологій для інформування населення | 31 |
| 10. Основні показники розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період у складі генерального плану с. Кругле | 34 |

# Вступ

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період (далі – ІТЗ ЦЗ) генерального плану села Кругле Володимирецького району Рівненської області виконаний на підставі рішення сесії Більськовільської сільської ради за № 1057 від 07 грудня 2018 року «Про виготовлення містобудівної документації», завдання на розробку розділу ІТЗ ЦЗ, підготовленого на основі вихідних даних.

Розробка розділу ІТЗ ЦЗ генерального плану села Кругле Володимирецького району Рівненської області здійснена з урахуванням проектних рішень Схеми планування території Рівненської області, раніше виконаних робіт (науково-дослідні, проектні та ін.).

Нормативно-правові акти, вимоги яких враховані при проектуванні:

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- ДБН В.1.2-4:2019 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;

- ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у містобудівній документації (частина перша та частина друга)» ;

- ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період»;

- ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту»;

- ДБН В.1.1-25-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення»;

- ДСП173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 «Умовні позначення графічних документів містобудівної документації».

Розділ ІТЗ ЦЗ генерального плану на особливий період - основний містобудівний документ, що визначає комплекс інженерно-технічних заходів щодо забезпечення захисту та життєдіяльності населення від надзвичайних ситуацій воєнного характеру на особливий період містобудівними засобами, зокрема, забезпечення проведення евакуації до місць захисту, які сформовані на базі комплексного освоєння (з можливістю подвійного використання) підземного простору населеного пункту, а також на базі будинків відпочинку, санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих закладів цілорічного використання, пансіонатів, шкіл-інтернатів, лікарень, дачних та садових будівель, об’єктів комунальної власності, соціально-культурного призначення, готельного комплексу незалежно від форм власності та підпорядкування з визначенням необхідних інженерно-технічних заходів, в тому числі проведення евакуації і в заміську зону, на основі сталого функціонування транспортно-інженерних систем та обладнання населеного пункту.

Головне завдання розділу ІТЗ ЦЗ при розробленні генерального плану с. Кругле Володимирецького району полягає у раціональному використанні планувальної та просторової організації населеного пункту щодо реалізації захисту його населення в особливий період, зокрема, у забезпеченні:

- безперешкодного транспортування та виводу населення з території с. Кругле Володимирецького району з метою евакуації у безпечні райони;

- транспортного зв’язку поміж зонами евакуації та розміщення;

- укриття населення в межах с. Кругле Володимирецького району у сховищах в особливий період з можливістю комплексного освоєння (подвійного використання) підземного простору населеного пункту;

- районів розміщення евакуйованого населення у заміській зоні необхідним інженерним обладнанням, зокрема, мережами та спорудами водопроводу, каналізації, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та іншими інженерними комунікаціями, а також, за необхідності, протирадіаційним укриттям;

- оповіщення населення в режимі узагальненого врахування;

- проведення необхідних заходів з інженерної підготовки та благоустрою території           с. Кругле Володимирецького району, які спрямовані на зниження дії факторів ураження.

З метою встановлення функціонального призначення, вимог до забудови і ландшафтної організації території с. Кругле Володимирецького району, зонування проведено згідно вимог цивільного захисту в особливий період від ядерних ударів різної потужності, завданих по категорованих містах, населених пунктах із категорованими об'єктами та окремо розташованих категорованих об'єктах області.

# 1. Містобудівна оцінка уражальної дії джерел техногенних надзвичайних ситуацій

З метою встановлення функціонального призначення, вимог до забудови і ландшафтної організації території, із урахуванням рішень Схеми планування території Рівненської області проведено зонування згідно вимог цивільного захисту в особливий період від ядерних ударів різної потужності, завданих по категорованих містах, населених пунктах із категорованими об'єктами та окремо розташованих категорованих об'єктах області, що можуть вплинути на           с. Кругле Володимирецького району.

В південно-східному напрямку від с. Кругле, за 9 км від межі розташовано місто віднесене до III групи з цивільного захисту - Вараш. Завдавання ядерних ударів по категорованому місту прогнозується з такого розрахунку, що не менше 80% площі категорованого міста потрапить у зону повних руйнувань (надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі - понад 0,3 кгс/кв. см). В умовах щільної забудови населеним пунктом можуть поширюватися вогняні шторми, які значною мірою збільшать обсяг руйнувань. Відповідно до ДБН В.1.2-4:2019 територія с. Кругле до зон можливих руйнувань, внаслідок застосування сучасних засобів ураження по м. Вараш, не потрапляє. Проте перебуває у безпосередній близькості до межі зони незначних (слабких) руйнувань, яка складає територію завширшки 7 км, що прилягає до межі проектної забудови              м. Вараш.

В південно-східному напрямку від с. Кругле, за 93 км від межі розташовано місто віднесене до III групи з цивільного захисту - Рівне. Завдавання ядерних ударів по категорованому місту прогнозується з такого розрахунку, що не менше 80% площі категорованого міста потрапить у зону повних руйнувань (надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі - понад 0,3 кгс/кв. см). В умовах щільної забудови населеним пунктом можуть поширюватися вогняні шторми, які значною мірою збільшать обсяг руйнувань. Відповідно до ДБН В.1.2-4:2019 територія с. Кругле до зон можливих руйнувань, внаслідок застосування сучасних засобів ураження по м. Рівне, не потрапляє.

В південно-східному напрямку від с. Кругле, за 106 км від межі розташовано місто віднесене до III групи з цивільного захисту - Здолбунів. Завдавання ядерних ударів по категорованому місту прогнозується з такого розрахунку, що не менше 80% площі категорованого міста потрапить у зону повних руйнувань (надмірний тиск у фронті повітряної ударної хвилі - понад 0,3 кгс/кв. см). В умовах щільної забудови населеним пунктом можуть поширюватися вогняні шторми, які значною мірою збільшать обсяг руйнувань. Відповідно до ДБН В.1.2-4:2019 територія с. Кругле до зон можливих руйнувань, внаслідок застосування сучасних засобів ураження по м. Здолбунів, не потрапляє.

Територія у межах зон можливих руйнувань та територія завширшки 20 км, що прилягає до неї може утворити зону небезпечного сильного радіоактивного забруднення, внаслідок ядерних ударів по м. Вараш, м. Рівне і м. Здолбунів. В такому випадку с. Кругле потрапить до можливих зони небезпечного сильного радіоактивного забруднення, внаслідок ударів по м. Вараш.

На території с. Кругле Володимирецького району категорованих з цивільного захисту об'єктів – не розташовано.

Окремо розташовані об'єкти особливої важливості, які можуть вплинути на території           с. Кругле:

ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», що знаходиться у південно-східному напрямку за 13,6 км від межі с. Кругле, на околиці міста Вараш;

ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», що знаходиться у південно-східному напрямку за 139 км від межі с. Кругле, на околиці міста Нетішин;

ПАТ «Рівнеазот», що знаходиться у південно-східному напрямку за 84 км від межі території с. Кругле, на околиці населеного пункту Караєвичі Городоцької сільської ради Рівненського району.

Відповідно до ДБН В.1.2-4:2019, відстань від с. Кругле до ВП «Хмельницька АЕС» та ПАТ «Рівнеазот» значно перевищує нормативну. Проте перебуває у безпосередній близькості до межі зони незначних (слабких) руйнувань, яка складає територію завширшки 10 км від межі проектної забудови ВП «Рівненська АЕС».

Внаслідок ядерних ударів по ВП «Хмельницька АЕС», ВП «Рівненська АЕС» та ПАТ «Рівнеазот» можливе утворення зон небезпечного сильного радіоактивного забруднення. Зона небезпечного сильного радіоактивного забруднення від об’єктів особливої важливості утворюється в межах зони можливих руйнувань та території завширшки 20 км, що прилягає до неї і складає 30 км. В такому разі внаслідок ядерних ударів по ВП «Рівненська АЕС», с. Кругле потрапляє у межі зазначеної зони (13,6 км).

Висновки

Враховуючи вищевикладене, територія с. Кругле потрапляє до зон небезпечного сильного радіоактивного забруднення, внаслідок застосування сучасних засобів ураження (ядерної зброї) по категорованому з цивільного захисту місту Вараш та по об’єкту ВП «Рівненська АЕС».

До зон можливих руйнувань, внаслідок застосування сучасних засобів ураження (ядерної зброї) по категорованим з цивільного захисту містам та об’єктам, с. Кругле - не потрапляє. Проте перебуває у безпосередній близькості до межі зони незначних (слабких) руйнувань, яка складає територію завширшки 7 км, що прилягає до межі проектної забудови м. Вараш.

Об’єкти підвищеної небезпеки, на яких використовуються (виготовляються, переробляються, зберігаються, транспортуються) вибухонебезпечні речовини і внаслідок застосування сучасних засобів ураження або внаслідок аварії на яких можливе виникнення надмірного тиску у фронті повітряної ударної хвилі 0,1 кгс/кв. см і більше, на території с. Кругле – не впливають.

2. Зонування території населеного пункту за вимогами цивільного захисту

Населений пункт - с. Кругле розташоване на відстані 135 км від районного центру Володимирецького району Рівненської області (смт Володимирець), перебуває у складі Більськовільської сільської ради.

Територіально с. Кругле межує:

- на північ – із с. Більська Воля Володимирецького району;

- на захід – із с. Березина Володимирецького району;

- на сході – із с. Діброва і с. Щоків Володимирецького району;

- у південно-східному напрямку – із с. Собіщиці Володимирецького району.

Площа населеного пункту становить 81,70 га. Територія складається із 149 домогосподарств садибної житлової забудови. Житловий фонд складає 10,43 тис. м2. Чисельність населення станом на 01.01.2019 складала 408 осіб.

Зонування територій с. Кругле Володимирецького району проведено в залежності від наявності:

районів можливих бойових дій та безпечних районів у разі виникнення збройних конфліктів;

зон можливих руйнувань та радіоактивного забруднення від міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту та суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, атомних енергетичних об’єктів;

зон можливого катастрофічного затоплення;

зон можливого негативного впливу навколо об’єктів підвищеної небезпеки, зокрема, зон можливого хімічного забруднення навколо хімічно-небезпечних об’єктів;

можливих проявів небезпечних геологічних, гідрологічних та метеорологічних явищ і процесів, а також ризиків виникнення пов’язаних з ними надзвичайних ситуацій.

Розрахунок меж зон можливих руйнувань та радіоактивного забруднення від міст та об’єктів, віднесених до відповідних груп та категорій з цивільного захисту, атомних енергетичних об’єктів проведено відповідно до ДБН В.1.2-4:2019. Таким чином території с. Кругле в зону можливих значних (сильних) та незначних (слабких) руйнувань - не потрапляє. Проте перебуває у безпосередній близькості до межі зони незначних (слабких) руйнувань, яка складає територію завширшки 7 км, що прилягає до межі проектної забудови м. Вараш.

Територія с. Кругле потрапляє до зон небезпечного сильного радіоактивного забруднення, внаслідок застосування сучасних засобів ураження (ядерної зброї) по категорованому з цивільного захисту місту Вараш та по об’єкту ВП «Рівненська АЕС».

У зону можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення від інших об’єктів, віднесених до відповідних категорій з цивільного захисту та міст віднесених до відповідних груп з цивільного захисту, населений пункт – не потрапляє.

За прогнозованими даними Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області, в зону можливого підтоплення від високих вод на річках, території с. Кругле - не потрапляють. Під час розроблення проектів гідротехнічних споруд різного призначення, а також систем відведення відпрацьованих та стічних вод від підприємств необхідно визначати межі територій можливого затоплення і підтоплення територій. У такому разі під час розрахунків зон проводити згідно ДБН В 2.4-3:2010.

# 3. Містобудівна оцінка масштабів розосередження і евакуації населення

У відповідності до ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 розташування населеного пункту у зонах незначних (слабких) руйнувань, можливого небезпечного сильного радіоактивного забруднення не потребує вжиття евакуаційних заходів, крім зони можливого катастрофічного затоплення.

Планування заходів з евакуації у разі збройних конфліктів розробляється у плані цивільного захисту на особливий період окремим розділом, де визначаються особливості проведення обов’язкової евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони). Планом цивільного захисту Володимирецького району на особливий період, евакуація населення с. Кругле – не передбачена. Матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності та потребують евакуації у разі збройних конфліктів на території с. Кругле – немає.

Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Рівненської облдержадміністрації, до повноважень якого віднесено питання організації евакуації населення Рівненської області, вимоги або пропозиції щодо необхідності організації евакуації населення с. Кругле в особливий період – не надавались.

З урахуванням зазначеного та у зв’язку з тим, що с. Кругле до зони можливого катастрофічного затоплення – не потрапляє, евакуацію населення за межі населеного пункту - не передбачено.

Організований вихід населення (розосередження) з населеного пункту і розміщення в заміській зоні для с. Кругле не застосовується, оскільки у населеному пункті відсутні об’єкти, які продовжують роботу в особливий період.

3.1. Містобудівна оцінка використання територій розміщення населення в заміській зоні

Містобудівна оцінка використання територій Володимирецького району виконана згідно Схеми планування території Рівненської області, при цьому території с. Кругле для потреб розосередження робітників і службовців об'єктів, що продовжують виробничу діяльність у категорованих містах області, а також - об'єктах особливої важливості - не використовуються.

Евакуація населення с. Кругле до безпечних районів – не передбачається.

У разі виникнення необхідності (у разі зміни умов на розрахунковий період) у проведенні заходів з розосередження, необхідно враховувати те, що оптимальним є розселення на базі населеного пункту з розрахунку на один будинок 2-3 приїжджих. У місцях розселення необхідно забезпечити достатній резерв територій для швидкого будівництва будинків присадибного типу, зведення об'єктів побутового призначення (їдалень, бань, медичних амбулаторій тощо) з використанням наявного трудового ресурсу.

3.2 Забезпечення евакуйованого населення необхідними життєзабезпечуючими складовими

Як зазначалося в підрозділі 4.3 ПЗ «на мирний час», с. Кругле не є потенційним місцем розміщення евакуйованого населення при можливих комунальних аваріях на атомних електростанціях.

4. Проектні пропозиції щодо розміщення баз і складів матеріально-технічних, продовольчих та інших резервів для забезпечення життєдіяльності населення

Склади та бази продовольчих та матеріальних резервів, призначених для проведення відновлювальних робіт, життєзабезпечення населення під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, необхідно розміщувати поза зонами можливих руйнувань та можливого катастрофічного затоплення.

Разом із тим, не рекомендується розміщувати комунально-складські зони на територіях промислових вузлів, їх санітарно-захисних зон, до складу яких входять підприємства 1-3 класу з санітарної характеристики виробництва.

Складські комплекси, не призначені для безпосереднього обслуговування населення, необхідно розміщувати за межами населеного пункту, наближаючи їх до вузлів зовнішнього транспорту. Поза межами території населеного пункту і його зелених зон, у відокремлених складських районах приміської зони, із дотриманням санітарних, протипожежних і спеціальних норм, необхідно передбачити розосереджене розміщення складів державних резервів, складів нафти і нафтопродуктів першої групи, перевалочних баз нафти і нафтопродуктів, складів зріджених газів, складів вибухових матеріалів, базисних складів сильнодіючих отруйних речовин, базисних складів продовольства, фуражу і промислової сировини; лісоперевалочних баз, базисних складів лісових і будівельних матеріалів.

5. Проектні пропозиції щодо розміщення торгово-побутових, лікувально-профілактичних, санітарних закладів та закладів громадського харчування різних рівнів

Для виконання розрахунків потреби розосередженого населення в лікувально-профілактичних, санітарних закладах та закладах громадського харчування, необхідно користуватись нормативом для міжгосподарських центрів, у зв'язку з тим, що на їх території є можливість розміщення повного комплексу необхідних закладів для обслуговування населення.

Істотного зниження можливих втрат і руйнувань у господарстві с. Кругле в особливий період можна досягнути шляхом обмеження будівництва об'єктів господарства на території, де найбільш імовірна дія уражальних чинників ядерної зброї у разі нападу агресора, а також вторинних чинників ураження.

Для розрахунку закладів і підприємств обслуговування слід враховувати нормативи забезпеченості, що визначають соціально-гарантований рівень.

6. Проектні пропозиції щодо використання підземного простору для укриття населення і розміщення виробництв, складів, баз та об'єктів

6.1 Проектні пропозиції щодо використання виробок та інших підземних порожнин для забезпечення захисту населення і розміщення виробництв, складів, баз та об'єктів

У районах із обмеженими територіальними ресурсами і цінними сільськогосподарськими угіддями необхідно, за наявності відпрацьованих виробок і ділянок надр, придатних для розміщення на них об'єктів, провадити будівництво сховищ продовольчих і промислових товарів, розподільчих холодильників та інших об'єктів, що потребують забезпечення стійкості до дії зовнішніх чинників і надійності функціонування. Такі об'єкти повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно діючих норм.

Як свідчить вітчизняний досвід, при підземному будівництві менші, аніж при наземному, витрати таких дефіцитних матеріалів, як метал, деревина, цемент. Підземні об'єкти більш довговічні за наземні аналоги, мають підвищену сейсмостійкість, пожежобезпечність, вібростійкість. Вони надійно ізольовані від навколишнього середовища, тому мають незначні тепловтрати і малі витрати теплової енергії для підтримки необхідної температури всередині споруд. У районах із жарким кліматом із тієї ж причини скорочуються витрати на кондиціювання. При збільшенні вартості палива це має неабияке значення.

У тих галузях виробництва, де вимагаються особливі умови для організації виробничого процесу (стала температура і вологість, виключення зовнішнього впливу тощо), як правило, із меншими витратами їх можна створити в процесі розміщення виробництва під землею. Наприклад, виявлено, що на глибині 50 м від поверхні навіть у районах із розвинутою мережею залізничного і автомобільного транспорту не вдається зафіксувати коливань ґрунту і вібрації.

На підземних об'єктах, як правило, немає потреби будувати спеціальні захисні споруди для укриття виробничого персоналу, що дозволяє заощадити значні кошти. Підземні об'єкти простіше експлуатувати, зокрема: легше організувати їх охорону, відпадає необхідність виконання таких трудомістких робіт, як ремонт фасадів, скління.

Зазвичай витрати на будівництво і експлуатацію підземних об'єктів значно нижчі у порівнянні з аналогічними наземними, зокрема обсяг капітальних видатків і експлуатаційні витрати:

для зерна і продуктів його переробки - в 1,5-2 та 1,3-1,5 рази; для продовольства - в 1,7-2 та 1,5-1,7 рази; для виробів легкої промисловості - в 1,9 та 1,8 рази; для нафтопродуктів і зрідженого газу - в 1,7-2 та 1,5-1,8 рази. Крім того, підземні об'єкти мають високу стійкість до дії уражальних чинників ядерного та інших видів зброї масового ураження. Так, тиск ударної хвилі падає в міру її розповсюдження підземною спорудою внаслідок одновимірного розширення і тертя повітря об стінки виробки.

У спорудах із вертикальними і похиленими входами на глибині 100 м тиск ударної хвилі становить до 30%, а на глибині 500 м - 10% величини його на поверхні. Якщо ж вхід облаштований захисними дверима, дія ударної хвилі всередині підземного об'єкту може бути зведена до мінімуму.

Товща ґрунту над підземним простором є надійним захистом від світлового випромінювання ядерного вибуху і проникної радіації. Повітря, змішане з радіоактивним пилом, проникає до підземного простору, але при проходженні через лабіринти пил буде осідати на стінках. Результати експериментів свідчать, що навіть у сухих виробках до 99,5% пилу осідає на ділянці 500-600 м від устя виробки, а у вологих виробках ця ділянка скорочується до 50 м.

Концентрація отруйних речовин і деяких видів біологічних засобів, що містяться в повітрі, яке потрапляє в підземний простір, може зменшитись за рахунок поглинання їх поверхнею виробки і наявною в ній вологою.

При облаштуванні об'єкта, розміщеного під землею, системою фільтровентиляції дію радіоактивного забруднення, отруйних речовин і бактеріальних засобів практично може бути знівельовано.

Найбільш придатними для розміщення об'єктів матеріального виробництва є соляні, гіпсові, вапнякові гірські виробки. Вони не обводнені та не загазовані. Соляні виробки, крім того, мають постійну температуру (+13°С) і вологість (70%), розташовуються на глибині 130-140 м, мають вертикальні входи. Камери (виробки) сягають таких розмірів: ширина - 17-30 м, висота - 20-65 м, довжина - 1000 м. Вапнякові та гіпсові виробки, як правило, мають горизонтальні або похилені входи.

Належить використовувати виробки, що не зазнають затоплення ґрунтовими і поверхневими водами, загазовування шкідливими для здоров'я людини газами, а також не потрапляють у зону можливого катастрофічного затоплення.

Для розміщення у виробках складських споруд необхідно забезпечити оптимальні термовологісні умови для зберігання матеріальних цінностей, а також можливість механізації транспортно-складських операцій.

Для складів тривалого зберігання зерна і продуктів його переробки, а також сховищ архівів і цінної документації, складів медичного обладнання, хімікатів тощо необхідне застосування систем кондиціювання для забезпечення потрібних параметрів повітряного середовища.

Для зберігання вибухонебезпечних матеріалів пристосовуються сухі виробки, габарити яких дозволяють здійснити транспортування продукції рейковим або автомобільним транспортом, механізоване завантаження і розвантаження. Такі виробки повинні бути на відстані 3 км від населених пунктів.

Для зберігання цинку і магнію використовують сухі виробки зі стійкою додатною температурою повітря. Свинець, мідь, нікель, олово, алюміній, титан можуть зберігатися і в обводнених виробках, але за умови запобігання зволоженню металів, що зберігаються.

Для підприємств приладобудування, електроніки, радіотехніки необхідно забезпечити безвібраційні умови обробітку деталей, електровакуумної гігієни, можливість локалізації високочастотних електромагнітних полів тощо.

6.2 Проектні пропозиції щодо балансу фонду захисних споруд в осередках ураження

Розрахунок потреби с. Кругле у захисних спорудах на існуючий стан та розрахунковий період наведено у п.4.3 Пояснювальної записки генерального плану «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час».

Згідно вимог ДБН В. 1.2-4-2019 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» споруди фонду захисних споруд цивільного захисту мають забезпечувати захист населення від небезпечних чинників, перелік яких наведено у ДБН В.2.2-5-97.

Сховища, споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховищ, проектувати з урахуванням забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій у особливий період:

а) від дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження з розрахунковим надмірним тиском для сховищ  Р = 100 кПа (1 кгс/см2);

б) від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб);

в) від дії небезпечних хімічних речовин, радіоактивних речовин, (для сховищ, що розташовуються у зонах можливого хімічного та радіаційного забруднення) бойових отруйних речовин, небезпечних біологічних речовин та бактеріальних засобів ураження;

г) бактеріальних (біологічних) засобів, бойових отруйних речовин (на особливий період);

д) від зовнішнього іонізуючого випромінювання;

є) високих температур та продуктів горіння при пожежах.

Протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів проектувати з урахуванням забезпечення захисту населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій у особливий період :

а) від зовнішнього іонізуючого випромінювання;

б) від дії повітряної ударної хвилі при застосуванні звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження з розрахунковим надмірним тиском до Р=20 кПа (0,2 кгс/см2);

в) від місцевої та загальної дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб).

Якщо захисні споруди використовують для потреб підприємства у мирний час, це не повинно бути пов’язано з виробничими процесами підприємств та не має знижувати їх захисних властивостей та ступеня вогнестійкості.

Споруди подвійного призначення, підземні споруди, що пристосовуються під захисні споруди цивільного захисту та споруди подвійного призначення, треба проектувати відповідно до норм, які установлюють вимоги до приміщень, будівель, споруд та мереж основного функціонального призначення. Захисні властивості зазначених споруд (мереж, ділянок) забезпечують згідно з вимогами ДБН В.2.2-5-97.

Місткість захисних споруд визначають як сума місць для сидіння (на першому ярусі) та лежання (на другому та третьому ярусах) і приймають:

– для сховищ 150 осіб і більше;

– для протирадіаційних укриттів 10 осіб і більше.

У приміщеннях, які пристосовуються під захисні споруди, споруди подвійного призначення з відповідними захисними властивостями передбачають системи вентиляції, опалення, водопостачання і каналізації, що забезпечують необхідні умови перебування у них осіб, які укриваються, протягом 48 годин, зокрема в режимі фільтровентиляції 12 годин».

Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій сховищ, споруд подвійного призначення з відповідними захисними властивостями виконувати за граничними станами згідно з ДБН В.2.6-98, які включають граничні стани першої групи та граничні стани другої групи.

Згідно з ДБН В.2.6-98 для армування залізобетонних конструкцій захисних споруд та споруд подвійного призначення з відповідними захисними властивостями треба використовувати арматуру класу А400 С (А-ІІІ), і А500С (А-ІІІ), а також арматуру класу В500 у зварних сітках і каркасах. Механічні характеристики (тимчасовий опір розриванню, границя плинності, відносне видовження після розривання тощо) повинні відповідати нормам, наведеним у ДСТУ 3760.

Ємкості для запасів питної води, а також технічні засоби, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої) для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання повинні виготовлятися із матеріалів, що забезпечують її нормативну якість.

Сигнально-гучномовні пристрої та електронні інформаційні табло необхідно з’єднувати з місцевими автоматизованими системами централізованого оповіщення.

У ПРУ, спорудах подвійного призначення з відповідними захисними властивостями, у яких буде розташовано керівництво суб’єкта господарювання, обладнувати телефонний зв’язок з керівництвом місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, місцевими органами влади і підрозділами ДСНС, а також обладнають відомчими телемережами. Відомчі телемережі з’єднуються із телекомунікаційною мережею загального користування.

Захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення, пристосовані під захисні споруди цивільного захисту та споруди подвійного призначення існуючих та тих, що проектують, приміщень, будівель, споруд та мереж (їх окремих частин), зокрема підземних мереж, проектувати з урахуванням забезпечення їх доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У сховищах у разі обладнання входів та аварійних виходів механічними пристроями для спуску та підйому, призначених для людей з інвалідністю згідно з ДБН В.2.2-17, їх необхідно розміщувати за межами захищених входів та виходів.

6.3 Особливості проектування швидкоспоруджуваних захисних споруд

У швидкоспоруджуваних захисних спорудах цивільного захисту укривається населення, яке не підлягає евакуації у безпечне місце. Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період.

Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту поділяють на швидкоспоруджувані сховища (далі – ШСС) типу Ау ІІ, ІІІ, ІV та V класів і швидкоспоруджувані протирадіаційні укриття (далі – ШCПРУ) типу Бу 1-8 груп, побудовані в короткі терміни з різних матеріалів силами будівельних організацій та населення.

Основні вимоги до об’ємно-планувальних та конструктивних рішень під час проектування швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту визначають відповідно до ДБН В.2.2-5-97.

Орієнтовні розміри ділянок, необхідних для розміщення швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту різної місткості приймати:

| Місткість споруд, осіб | Розміри вільних ділянок для споруд, м |
| --- | --- |
|  | із залізобетонних елементів довжиною | із круглого лісу |
|  | 6 | 3 | однопрогонові | двопрогонові |
| 50 | 8×8 | 5×13 | 5×20 | 6×14 |
| 100 | 8×13 | 5×20 | 5×33 | 6×26 |
| 150 | 8×18 | 5×28 | - | 6×36 |
| 300 | 8×36 | 5×53 | - | - |

Висоту приміщень ШСС і ШCПРУ від підлоги до виступаючих конструкцій перекриття, за двоярусного розташування нар, слід передбачати не менше ніж 2,15 м, а одноярусного – не менше ніж 1,85 м.

У разі використання грунтонабивних мішків для зведення зовнішніх стін ШСПУ висоту приміщень слід передбачати на 0,2 м більше від зазначених значень.

Загальні розміри швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту визначаються з розрахунку площі підлоги приміщень і площі огороджувальних конструкцій всієї споруди.

Площу підлоги на одного переховуваного приймати 0,5 м2, площу огороджувальних конструкцій на одного переховуваного приймати:

| Матеріал конструкцій огорож | Площа огороджувальних конструкцій в м2 на одну людину |
| --- | --- |
| стіни | перекриття |  |
| Залізобетон | Залізобетон Метал Дерево | 1,5 |
| Грунтонабивні мішки | Залізобетон Метал Дерево | 1,5 1,9 2,2 |
| Дерево | Залізобетон Метал Дерево | 1,8 2,5 2,8 |
| Цегла (природний камінь) | Залізобетон Метал Дерево | 1,6 1,7 |

Входи до ШСПРУ треба обладнувати дверима або навішувати завіси з щільного матеріалу (байка, сукно, брезент тощо).

6.4 Проектні пропозиції щодо проектування швидкоспоруджуваних захисних споруд у с. Кругле

Оскільки с. Кругле розміщено за межами зон можливих руйнувань, ШCПРУ треба проектувати без оброблення ґрунтових крутостей. Значення допустимої крутизни відкосу котлованів без оброблення ґрунтових крутостей в різних ґрунтах залежно від прольотів залізобетонних плит перекриття та ширини площини опору приймаємо:

| Вид ґрунту | Спосіб відкопування котлованів | Довжина елементів покриття , м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 |
|  |  | Ширина опорної площадки, м | Відношення висоти відкосу до закладання | Ширина опорної площадки, м | Відношення висоти відкосу до закладання |
| Cупісь | Ручний Механізований | 0,45 - | 1:0,25 - | 0,5 0,7 | 1:0,5 1:0,85 |
| Суглинок | Ручний Механізований | 0,35 - | 1:0,25 - | 0,4 0,6 | 1:0,5 1:0,75 |
| Глина | Ручний Механізований | 0, 0,4 | 1:0,25 1:0,25 | 0,4 0,5 | 1:0,25 1:0,5 |

Конструктивні рішення стін із збірних залізобетонних елементів та з лісоматеріалів повинні забезпечити стійкість таких споруд, а також забезпечити надійне опирання перекриття на вертикальні несучі конструкції. Внутрішні стіни і перекриття ШСС не оздоблювати.

Стіни з кам'яних, бетонних і залізобетонних елементів і перекриттів із залізобетонних елементів доцільно побілити.

Елементи конструкцій входу ШСС повинні забезпечувати:

- загальні захисні властивості захисної споруди;

- стійкість несучих будівельних конструкцій до дії розрахункових навантажень та зовнішніх високих температур світлового випромінювання;

- стійкість і щільне примикання дверей та вільне відкривання дверей з урахуванням осаду покриття споруди при впливі розрахункового навантаження.

Елементи конструкції входу у захисну споруду рекомендується виготовляти із матеріалів, з яких виготовлено огороджувальні конструкції основного приміщення.

Спуски та входи до ШСС повинні забезпечувати його доступність для інвалідів та інших маломобільних груп населення. Спуски, виконані з ґрунту, облаштовують рівними трапами з дерева або іншого вологостійкого матеріалу.

Якщо буде неможливо забезпечити спільне осідання конструктивних елементів входу, необхідно збільшувати проміжок між верхом дверного полотна і конструкціями перекриття тамбура і перед тамбура, що виступають, зокрема, у входах зі стінами з грунтонабивних мішків цей зазор повинен бути від 35 см до 40 см, а у вході зі стінами із дерев’яних конструкцій – не менше ніж 25 см.

Для запобігання відриву перекриття від інших конструкцій перед тамбуром і похилим спуском у разі дії надмірного тиску повітряної ударної хвилі необхідно забезпечити міцний зв'язок перекриття зі стінами. Отвори аварійних лазів ШСС зі стінами із лісоматеріалів і збірних залізобетонних елементів перекривати спеціальними пристроями. Герметизацію та гідроізоляцію перекриттів та стін ШCПУ здійснювати з використанням шару м'якої глини товщиною не менше ніж 10 см.

Шар глини укладати по перекриттю з ухилом від середньої осі споруд. Після укладання глини використовувати засипку з пошаровим утрамбування ґрунту по всьому перекриттю. При гідроізоляції стін м’яку глину вкладати пошарово із зовнішньої сторони під час засипання котловану.

У разі відсутності потреби у гідроізоляції стін, їх герметизацію дозволяється обладнувати за допомогою пошарового (від 10 см до 15 см) трамбування (у вологому стані) ґрунтової засипки у стін споруд (товщина засипки не менше ніж 25 см).

Гідроізоляцію покриття споруд ШСС та ШСПРУ здійснювати через укладання рулонного матеріалу, що не пропускає вологу (поліетеленова або інша полімерна плівка, толь, руберойд, папір, що не промокає) у два шари  по рівномірному  шару ґрунту товщиною від 15 см до 20 см. У разі виконання рулонної гідроізоляції покриття з виносом за зовнішні габарити стін не менше ніж на один метр гідроізоляцію стін не передбачають. Гідроізоляцію і герметизацію залізобетонних, бетонних і кам’яних огороджувальних конструкцій споруд дозволено виконувати сучасними гідроізолюючими та герметизуючими матеріалами. Гідроізоляцію та герметизацію здійснюють бітумною обмазкою за два рази.

Технічні характеристики внутрішнього інженерного та спеціального обладнання, а також їх кількість визначати з урахуванням місткості споруди, а також періоду (пори року) експлуатації, що передбачається.

Інженерні мережі проектувати у відповідності до вимог ДБН В.2.2-5-97.

Огороджувальні та несучі конструкції ШСС розраховувати на особливе сполучення навантажень, що складається з постійних, тимчасових навантажень та статичного навантаження, еквівалентного дії динамічного навантаження від ударної хвилі (еквівалентне статичне навантаження). Постійне і тимчасове навантаження визначати відповідно до вимог ДБН В.1.2-2. Еквівалентне статичне навантаження приймати рівномірно розподіленим площею і визначати відповідно до вимог ДБН В.2.2-5-97. Коефіцієнти перенавантаження до еквівалентних статичних, постійних і тимчасових навантажень приймати рівним одиниці.

Розрахунковий опір несортованої деревини (сосна, ялина) в конструкціях ШСС приймати:

| Вид напруженого стану | Характер роботи елементів | Розрахунковий опір, кг/см2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Круглий ліс, брус | Дошки |
| Вигин | Спільно працюючі елементи Окремо працюючі елементи | 500 420 | 320 280 |
| Стиснення і зминання вздовж волокон | Спільно працюючі елементи Окремо працюючі елементи | 400 330 | 320 280 |
| Сколювання вздовж волокон | 50 | 50 |
| зминання (місцеве) поперек волокон | 80 | 80 |

Для конструкцій, що знаходяться в умовах підвищеної вологості і в ґрунті, розрахункові опори приймаються з коефіцієнтом 0,75. Для інших порід деревини розрахунковий опір приймати з перехідним коефіцієнтом:

| Порода дерева | Перехідні коефіцієнти для різних напружених станів |
| --- | --- |
|  | Вигин, стиснення і зминання вздовж волокон | Сколювання |
| Акація Дуб Ясен, граб, клен Модрина Береза, бук Сосна, ялина, в’яз Кедр сибірський Ялиця, осика, тополь Вільха, липа | 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 | 1,8 1,3 1,6 1,0 1,3 1 0,9 0,8 1,1 |

Розрахунковий опір і характеристику тканини в конструкціях ШСС приймати:

| Найменування тканини | Тип волокна | Направ-лення роботи тканини | Розрахунковий опір, кг/см | Модуль пружності, кг/см | Максимально відносне подовження, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сухої тканини | Вологої тканини |  |  |
| Саржа Молескін Бязь Мішковина Технічна тканина | х/б х/б х/б пенька капрон | Основа уток Основа уток Основа уток Основа уток Основа уток | 16,0 8,1 8,7 14,6 7,0 8,3 14,2 7,4 35,0 25,8 | 16,0 8,1 9,6 19,0 9,5 7,0 13,5 9,6 39,0 22,0 | 278 59 115 92 47 98 171 173 135 110 | 22,2 22,0 13,0 27,0 8,6 9,7 15,5 10,8 39,3 44,0 |

Розрахунок бетонних конструкцій ШСС виконують згідно з ДБН В.2.6-98 за граничним станом першої групи – несучої здатності (міцності). Розрахунок дерев’яних конструкцій виконують відповідно до вимог ДБН В.2.6-133.

Еквівалентні статичні навантаження на різні елементи споруд для ШСС, які будуть розташовані у с. Кругле визначати згідно з ДБН В.2.2-5- та 11.63-11.68 із тиском у фронті повітряної ударної хвилі 5 кПа (0,05 кгс/см2) – для споруд розміщених поза зоною можливих руйнувань.

7. Забезпечення сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури

На створення матеріальної бази для організації стійкої роботи окремих територіально-виробничих комплексів національної економіки, убезпечення в умовах техногенних надзвичайних ситуацій, а також підготовки та проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження, мають вплив такі містобудівні чинники: розвиток інженерно-транспортної інфраструктури; організація систем захищеного водозабезпечення та енергопостачання; раціональне розміщення підприємств будівельних виробів і матеріалів. Підвищення стійкості об'єктів економіки передбачено шляхом забезпечення сталого постачання об'єктів електроенергією, газом і водою за рахунок дублювання джерел їх отримання та укриття комунікацій.

7.1. Транспортна інфраструктура

Існуючий стан

Транспортне сполучення з обласним та районним центром забезпечується приватними перевізниками, маршрутними таксі та автобусами, транспортними засобами, що є у власності місцевих мешканців, по автошляхах з твердим покриттям. В межах села проходить автомобільні дороги С 181201 Березина-Більська Воля, IV технічної категорії та С 181209 Більська Воля-Кругле, IV технічної категорії. Дорожньо-транспортна мережа села представлена існуючими житловими вулицями та проїздами.

Генеральним планом пропонується:

При проектуванні споруд транспорту керуватися ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів» та ДБН Б.1.1-12:2019  «Планування і забудова територій».

Транспортне обслуговування с. Кругле передбачається здійснювати за допомогою автобусного транспорту. Маршрут автобусного транспорту здійснюється по автомобільній дорозі загального користування, яка проходить через с. Кругле по вул. Центральна та 17 Вересня. Вздовж цих вулиць влаштовується додатково дві зупинки громадського транспорту.

Межі вулиць і проїздів позначаються червоними лініями, ширина яких прийнята згідно вимог ДБН Б.1.1-11:2019 «Планування і забудова територій» виходячи з інтенсивності руху автотранспорту і пішоходів та складу елементів, що розміщаються в межах поперечного профілю, і становить: головна вулиця – 18 м; житлові вулиці – 15 м; житлові вулиці в існуючій забудові - 12м; проїзди – 6-10 м.

Проектні пропозиції:

Автомобільні дороги, розміщені поза межами населеного пункту, повинні забезпечувати можливість проведення повної евакуації населення з с. Кругле до безпечних районів, у розрахунковий термін, що передбачає безперешкодний рух транспорту та/або піших колон.

У зоні можливого небезпечного радіоактивного забруднення атомних енергетичних об’єктів необхідно проектувати не менше двох доріг із твердим покриттям, які забезпечать вихід на ці об’єкти із кількох протилежних напрямків.

Пропускна спроможність мережі автомобільних доріг з урахуванням рівня автомобілізації повинна дозволити проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій впродовж не більше 4 годин.

У разі розвитку мереж автомобільних доріг необхідно передбачити будівництво автомобільних під’їзних шляхів до залізничних станцій евакуйованого населення (у разі прийняття рішення щодо евакуації населення залізничним транспортом).

## 7.2. Водопостачання, каналізація

Існуючий стан

На території с. Кругле централізоване водопостачання - відсутнє. Водопостачання здійснюється з індивідуальних криниць та  власних свердловин. Централізована каналізація та території села - відсутня. Населення користується септиками та дворовими вбиральнями.

Генеральним планом пропонується:

Джерелом водопостачання для житлової та громадської забудови є проектні водонапірні башти з свердловинами. Водопровідна мережа є господарсько-питною-протипожежною. Водопровідна мережа виконується з поліетиленових труб високої густини класу ПЕ-100 тип SDR-17 (1,0 МПа) за ДСТУ Б.В.2.7-93-2000 і прокладається на глибині 1,6-1,8 м. На водопровідній мережі влаштовуються водопровідні колодязі з розподільчими засувками, запірною арматурою, спускними кранами та пожежними гідрантами.

Побутові каналізаційні стоки від житлової забудови та громадських будівель відводяться проектною самопливною мережею до очисних споруд населеного пункту. Звідти очищені води  стікатимуть в меліоративну канаву. Водовідведення зливових і талих вод відбувається по спланованій поверхні проїздів та вулиць забудови у ставки-відстійники.

Зовнішнє пожежогасіння житлової забудови та громадських будівель передбачається від пожежних гідрантів та пожежних резервуарів, які встановлені з радіусом дії не більше 150 м.

Прокладання та точки під'єднання зовнішніх мереж водопостачання та каналізації уточнюються у робочому проекті після отримання технічних умов.

Проектні пропозиції:

У випадку виходу із ладу однієї групи головних споруд водопостачання, потужність споруд, які залишились, повинна забезпечувати подавання води і аварійному режимі на виробничо-технічні потреби підприємств, а також на господарсько питні потреби для чисельності населення мирного часу за нормою 31 л на добу на одну людину.

Для гарантованого забезпечення питною водою населення у випадку виходу із ладу усіх головних споруд або забруднення джерела водопостачання слід передбачати резервуари з метою створення у них не менше тридобового запасу питної води за нормою не менше 10 л на добу на одну людину:

WАР = (10 x 540) / 1000 x 3 = 16 м3 (на розрахунковий період)

Розміщення резервуарів питної води передбачається біля існуючих свердловин. Зазначені резервуари питної води повинні бути обладнані фільтрами-поглиначами для очищення повітря від радіоактивних речовин і крапельно-рідинних отруйних речовин та герметичними (захисно-герметичними) люками і пристроями для роздавання води у переносну тару.

Сумарна проектна продуктивність захищених об’єктів водопостачання у заміській зоні, які забезпечують водою в умовах припинення централізованого постачання електроенергії, повинна бути достатньою для задоволення потреб населення, у тому числі евакуйованого, а також сільськогосподарських тварин агропромислового та приватного сектора  у питній воді і визначається для населення із розрахунку 25 л на добу на одну людину.

У разі виходу з ладу частини водозабірних свердловин, обсяги води для забезпечення водопостачання в аварійному режимі при нормі 25 л/добу на одного мешканця складають:

QАР = (25 x 540) / 1000 = 14 м3/добу (на розрахунковий період)

Необхідна кількість артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання в аварійному режимі на розрахунковий період складе:

NАР = 14 / (20 x 2) = 1 шт.

Існуючі і запроектовані для водопостачання населення і сільськогосподарських тварин шахтні колодязі, бювети та інші споруди для забору підземних вод повинні бути захищені від попадання до них радіоактивних опадів і крапельно-рідинних отруйних речовин.

Якість води у протирадіаційних укриттях на господарсько-питні потреби має відповідати вимогам  ДСТУ 7525. Зокрема показники радіаційної безпеки питної води визначати за допустимими рівнями:

|  |  |  | Норматив, не більше ніж |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧЧ.ч. | Назва показника | Одиниці вимірювання | Вода систем централізованого питного водопостачання | Вода нецентралізованого питного водопостачання (нефасована, фасована) |
| 11 | Сумарна об'ємна активність α-випромінювачів (∑α -активність)1) | Бк/дм3 | 0,1 | 0,1 |
| 2 2 | Сумарна об'ємна активність β-випромінювачів (∑β-активність)1), 2) | Бк/дм3 | 1,0 | 1,0 |

1) У разі перевищення рівнів ∑α- та ∑β-активності треба контролювати радіонуклідний склад води щодо його відповідності зазначеним в нормах радіаційної безпеки.

2) У разі перевищення рівня ∑β-активності необхідно також враховувати вміст калію у воді, оскільки ∑β-активність обумовлена крім техногенних радіонуклідів ще й природними ізотопами, зокрема 40К (1 Бк ∑β-активності відповідає вмісту 35,4 мг К+/дм3 у воді). Тому за ∑β-активністю ≥ 1 Бк/дм3 необхідно в першу чергу визначити вміст калію атомно-емісійною спектроскопією, а далі проводити детальні радіологічні дослідження (залежність між питомою бета-активністю досліджуваних проб і концентрацією в них калію прямолінійна, у природній суміші ізотопів калію радіоактивного 40К міститься 0,0119 %).

Відбирання проб та визначення показників якості води нецентралізованого питного водопостачання в місцях водозабору здійснювати з періодичністю, встановленою  ДСТУ 7525.

## 7.3. Електропостачання

Існуючий стан

Електропостачання с. Кругле здійснюється від трансформаторних підстанцій. Населений пункт на 100% - електрифіковано.

Генеральним планом пропонується:

Основними споживачами електроенергії будуть силові та освітлювальні струмоприймачі будівель, які входять в склад масиву забудови, а також зовнішнє електроосвітлення вулиць.

Категорія надійності електропостачання котеджів (жител), будинку побуту, магазинів загального вжитку – ІІІ. Категорія надійності електропостачання ДНЗ, закладу первинної медичної допомоги, пожежного депо, каналізаційної насосної станції та очисних споруд – ІІ.

Електропостачання очисних споруд (належать до ІІ категорії надійності електропостачання) здійснити від різних трансформаторів ТПп№7. Трансформатори повинні живитися по високій стороні взаєморезервованими лініями, які в свою чергу повинні бути підключені до різних незалежних джерел живлення.

Резервне живлення дошкільного навчального закладу, закладу первинної медичної допомоги, каналізаційної насосної станції та пожежного депо розглянути окремими індивідуальними проектами від незалежного джерела живлення.

Житлові будинки і зовнішнє електроосвітлення масиву одержують живлення від ТП повітряними ЛЕП-0.4 кВ на з/б опорах серії 3.407-136. Відгалуження від опор ПЛ-0.4 кВ до будинків виконується самонесучим ізольованим проводом СІП-5. Найменша допустима відстань по горизонталі від підземних частин опор або заземлювальних пристроїв опор до водо- паро і теплопроводів, розподільних газопроводів, каналізаційних труб – 1м.

Проектні пропозиції

При проектуванні електрообладнання будинків та споруд слід керуватись вимогами ДБН В.2.5-23:2010, відповідних розділів ПУЕ, розділів 2, 3, 4.1, 4.2, 9, НПАОП 40.1-1.32 та вимогами інших чинних нормативних документів.

У споруджуваних, а також тих будинках та спорудах, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S. В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).

Електропостачання приймачів І категорії надійності електропостачання, як правило, здійснюють від двох близько розташованих ТП. За неможливості через місцеві умови здійснити живлення від різних ТП допускається живлення від різних трансформаторів однієї ТП. Транс форматори повинні живитись по високій стороні взаєморезервованими лініями, які в свою чергу повинні бути підключені до різних незалежних джерел живлення і мати необхідний резерв пропускної здатності елементів системи залежно від навантаження електроприймачів і категорії надійності електропостачання. Другим незалежним джерелом живлення можуть бути ДЕС, АБЖ, акумуляторні батареї. Обов'язковою є вимога АВР на стороні 0,4 кВ.

Електропостачання приймачів II категорії надійності електропостачання рекомендується здійснювати від двох незалежних взаєморезервованих джерел. Допускається перерва в електропостачанні на час, необхідний для вмикання резервного живлення черговим персоналом чи виїзною оперативною бригадою.

Електропостачання приймачів III категорії надійності електропостачання може здійснюватись від одного джерела живлення за умови, що перерва в електропостачанні, яка необхідна для ремонту і заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби.

Для підвищення сталості електропостачання об’єктів, які не відключаються, слід передбачати установку автономних джерел електропостачання.

Об’єкти підвищеної небезпеки повинні забезпечуватись електроенергією від двох незалежних джерел роздільними лініями електропередачі.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий етап генерального плану. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів.

## 7.4. Газопостачання

Існуючий стан

Населений пункт – не газифікований.

Проектні пропозиції

При проектуванні газонаповнювальних станцій, газонаповнювальних пунктів, стаціонарних автомобільних газозаправних станцій і автомобільних заправних пунктів розміщувати їх за межами житлової забудови з обмеженням вибору майданчика згідно з ДБН В.2.5-20-2018. Додаткові обмеження щодо вибору майданчика розміщення АГЗС та АГЗП відповідно до ДБН В.1.1-7.

8. Заходи оповіщення

Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій організовується з урахуванням структури державного управління в Україні, максимально прогнозованого характеру і рівня надзвичайних ситуацій. Оповіщення може здійснюватися як централізовано, так і децентралізовано.

Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення функціонують у районах, містах обласного значення та інших відповідних адміністративно-територіальних одиницях (у тому числі об’єднаних територіальних громадах) для забезпечення прийому сигналів і повідомлень від відповідної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та здійснення оповіщення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, де функціонують спеціальні, локальні або об’єктові системи оповіщення, установ, організацій, місць масового перебування людей, сил цивільного захисту та населення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Існуючий стан

На даний час населений пункт с. Кругле до місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення – не підключено. Місцева автоматизована система централізованого оповіщення на території Володимирецького району – не утворена. Існує потреба в організації оповіщення осіб керівного складу органу місцевого самоврядування та населення, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на території с. Кругле.

На даний час оповіщення може здійснюватися за допомогою мобільного зв’язку. Крім того, рекомендується організація системи примусового включення спеціальних гучномовців у ДНЗ та інших місцях скупчення людей по існуючій радіотрансляційній мережі, а також врахувати інформування для осіб з вадами зору та слуху в доступній формі. Для цієї мети рекомендується застосовувати апаратуру примусового включення гучномовців, вартість яких передбачати в проектах існуючих споруджень зв'язку.

Проектні пропозиції

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» проектування та реконструкція місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються згідно із законодавством на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) за погодженням з територіальним органом ДСНС України.

З урахуванням зазначеного, необхідно передбачити проектування місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення згідно із законодавством. Систему оповіщення у повному обсязі необхідно проробити у спеціалізованій роботі, яка не входить до складу генплану. У завершеному вигляді система оповіщення виконується на стадіях «проект» та «робочі креслення» або «робочий проект» згідно із окремим завданням на проектування визначеної території.

У разі відсутності цілодобового чергування в органах місцевого самоврядування                 (с. Більська Воля) до запуску місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення можуть залучатися територіальні органи Національної поліції, які отримують сигнали та інформацію з питань цивільного захисту через технічні засоби територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Місцева автоматизована система централізованого оповіщення має передбачати взаємодію з відповідною територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення.

Органи місцевого самоврядування можуть використовувати системи автоматизованого виклику для інформування (виклику) осіб керівного складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб. Системи автоматизованого виклику забезпечують передачу необхідної інформації (мовних або текстових повідомлень)

Відповідно до вимог європейського нормативного документа ETSI TS 102 182, на який надається посилання у Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 43-р, системи оповіщення населення повинні бути здатні реалізовувати оповіщення:

до 50 % населення у відповідній зоні (відповідному районі, регіоні) надзвичайної ситуації протягом 3 хвилин;

до 97 % населення в цій зоні (відповідному районі, регіоні) протягом 5 хвилин.

Період часу три (п’ять) хвилини - це час між моментом, коли  повідомлення відправляється для обробки в систему оповіщення, і моментом, коли повідомлення доведено до населення. Ці часові параметри не можуть застосовуватися, наприклад, при таких надзвичайних ситуаціях як землетруси. Такі випадки потребують реалізовувати оповіщення якомога більшої кількості громадян у певному постраждалому районі на рівні секунд (наприклад, 10 секунд для землетрусу).

Система повинна мати можливість трансляції черговою службою в автоматизованому режимі першого попереджувального сигналу небезпеки «УВАГА ВСІМ!» протягом 3 секунд з моменту надходження відповідної команди або автоматично у разі надходження відповідного сигналу від автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.

Загальна тривалість звучання попереджувального сигналу небезпеки «УВАГА ВСІМ!» повинна становити три-п’ять хвилин. Рівень звукового сигналу небезпеки повинен відповідати вимогам  ДСТУ EN ISO 7731.

Забезпечення доведення сигналів небезпеки та інформаційних повідомлень до людей повинно бути можливим при їх перебуванні:

у житлових приміщеннях;

у приміщеннях або на територіях за місцем роботи;

у місцях із масовим перебуванням людей;

на вулиці, при подорожах пішки або в транспортному засобі.

При проектуванні зони покриття необхідно враховувати технологічні можливості технічних засобів телекомунікацій, телекомунікаційних мереж та їх ресурсів, каналів електрозв’язку, які мають використовуватися для керування кінцевими технічними пристроями оповіщення населення. При визначенні цих елементів АСЦО переважними критеріями є:

максимальне покриття зони оповіщення;

своєчасність доведення сигналів оповіщення;

якість, ефективність та надійність каналів електрозв’язку.

Попередні випробування (верифікацію), тобто надання об’єктивних доказів того, що АСЦО або елемент системи виконує свої функції, здійснювати відповідно до визначених вимог (ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO/IEC 12207, ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288). Перевірка системи здійснюється за допомогою формальних засобів для визначення її відповідності встановленим вимогам (ДСТУ 2941).

Попередні випробування здійснюються виконавцем проекту АСЦО з використанням відповідних методів, методик, стандартів або правил. Відповідно до встановленої практики заходи цього процесу проводяться виконавцем проекту АСЦО під час попередніх випробувань перед передачею результатів проектування замовнику. Для забезпечення гарантій якості проектних рішень виконавцем проекту розробляється програма і методика випробувань, які узгоджуються з замовником. Результати випробувань надаються замовнику при передачі проекту.

9. Використання інформаційних технологій для інформування населення

Як зазначено у ДСТУ ISO/IEC 38500, ДСТУ ISO/IEC/IEEE 24765 інформаційні технології визначають ресурси, що використовуються для отримання, обробки, зберігання і розповсюдження інформації в АСЦО.

Найчастіше стадія негайного оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації за допомогою попереджувального сигналу «УВАГА ВСІМ!» минає до того, як виникає можливість транслювати попереджувальну інформацію про небезпеку, використовуючи зазначені інформаційні технології.

Тому для інформування населення про небезпеку генеральним планом с. Кругле пропонується використання наступних альтернативних інформаційних технологій:

Технології радіомовлення (RDS) та телебачення (DigTV)

RDS-системи в основному використовуються для підправки повідомлень та іншої інформації на автомобільні радіоприймачі від певної мовної радіостанції і можуть розглядатися як потенційний спосіб передачі інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації. Разом з цим, необхідно, щоб радіоприймач був налаштований на відповідну радіочастоту та був включеним.

Перехід в Україні з аналогового на цифрове телебачення (DigTV) свідчить про можливість доповнення і підвищення ефективності систем інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації. Доступ до повідомлень з використанням цієї технології здійснюється, наприклад, за допомогою смарт-карт, які встановлюються в телевізійних абонентських пристроях. У цьому разі попереджувальні повідомлення можуть бути адресними. Області відображення повідомлень на екранах телевізорів також можуть бути спроектовані на замовлення і повідомлення можуть бути доступні на всіх каналах, які є вільними для доступу.

Технології надання послуг широкомовної трансляції коротких повідомлень по мережі стільникового зв’язку (CBS, SMS, MBMS, E-mail МТ)

Послуга широкомовної трансляції (CBS) у мережах стільникового зв’язку  передбачає розсилку (доставку) коротких повідомлень на всі мобільні телефони на певній території.

Територія охоплення може бути, як в межах зони покриття однієї соти (мережі стільникового зв’язку), так і у масштабах всієї України. Ця технологія не дозволяє контролювати успішну доставку повідомлень, однак повідомлення циклічно повторюються для приймання тими, хто пізніше потрапляє в зону дії надзвичайної ситуації або пропустив попередні повідомлення.

Для отримання повідомлення на мобільному телефоні абонента повинна бути включена функція широкомовної трансляції мережі стільникового зв’язку (CBS) та активовані певні канали щодо ідентифікації повідомлення.

Враховуючи, що мобільні телефони мають режим вібрації, люди з порушенням слуху можуть бути попереджені про небезпеку. Додатки типу «текст-мова» (перетворення текстової інформації в мовну) для мобільних телефонів також можуть забезпечити доступність інформування людей з порушеннями зору. Послуга CBS передбачає трансляцію повідомлень на різних мовах.

При широкомовної трансляції повідомлень використовується виділений (службовий) канал, тому функціональність, як правило, буде доступна навіть при перевантаженні голосового трафіка і трафіка передачі даних.

Послуга коротких повідомлень (SMS) достатньо добре відома і прийнята для використання. SMS-повідомлення можуть бути відправлені на мобільний термінал без встановлення на ньому будь-яких спеціальних параметрів. Повідомлення можуть містити досить детальні інструкції для населення про виконання необхідних дій. У нормальних умовах доставка SMS-повідомлень може бути практично миттєвою, але велика кількість повідомлень вимагає значного часу. Сильне перевантаження мережі може призвести до затримки доставки повідомлень.

Послуга мультимедійного багатоадресного мовлення (MBMS) має два режими використання.

Режим широкомовної трансляції (broadcast) - односпрямоване «точка-багатоточка» передавання мультимедійної інформації (текст, аудіо, зображення, відео) всім користувачам у зоні обслуговування широкомовної трансляції.

Режим багатоадресного передавання (multicast) дозволяє односпрямовану передачу «точка-багатоточка» мультимедійної інформації групі користувачів у зоні обслуговування багатоадресної трансляції. У цьому режимі є мережева можливість вибіркового передавання інформації до соти зони обслуговування, в межах якої знаходяться абоненти багатоадресної групи.

Інформування за допомогою електронної пошти  на абонентські термінали (E-mail МТ) у мережах стільникового зв’язку є можливим лише для користувачів мобільних терміналів, що мають функцію електронної пошти.

Інтернет технології (Web, E-mail РС)

Для інформування за допомогою Web-технологій можуть використовуватися сервісні послуги Інтернет, які підтримують обмін повідомленнями в реальному масштабі часу, наприклад, Facebook Messenger, MSN Messenger, Windows Live Messenger тощо. За допомогою них можна інформувати осіб, які активували ці послуги на персональному комп’ютері або мобільному терміналі. Певним недоліком цієї технології є те, що без активації послуги абонентом доведення повідомлень є неможливим і повідомлення можуть бути втрачені.

Інформування за допомогою електронної пошти на персональні комп’ютери (E-mail РС) користувачів не є гарантованою послугою доставки повідомлень. Однак при персоналізації і регулярному використанні є висока ймовірність того, що ця послуга буде мати високу ступінь корисності. Відразу, як тільки користувач зареєстрував свою адресу електронної пошти у службі з інформування про надзвичайну ситуацію, він може розраховувати на отримання електронних листів, що повідомляють його про надзвичайні ситуації та містять рекомендації про належні дії в певний час. Варіантом цього можуть бути призначені для користувачів реєстри попереджувальних повідомлень для розсилки інформаційних повідомлень про небезпеку.

10. Основні показники розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період у складі генерального плану с. Кругле

| № з/п | Найменування показника | Величина показника | Джерело інформації |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Розрахунковий період |  |
|  | Населення малого міста, селища міського типу, сільського населеного пункту (тис. осіб) | 0,408 | 0,540 | у розділі 4 ПЗ «на мирний час» |
|  | Найбільша працююча зміна (оцінно) (тис. осіб) | 0,002 | 0,006 | у розділі 4 ПЗ «на мирний час» |
|  | Існуючі сховища (тис. осіб) | 0 | у розділі 4 ПЗ «на мирний час» |
|  | Існуючі ПРУ (тис. осіб) | 0 | у розділі 4 ПЗ «на мирний час» |
|  | Наявні придатні (для розрахунків) сховища та ПРУ (тис. осіб) | 0 | у розділі 4 ПЗ «на мирний час» |
|  | Потреба в ПРУ з урахуванням наявних захисних споруд (тис. осіб) | 0,410 | 0,546 | у розділі 4 ПЗ «на мирний час» |
|  | Ємність ПРУ в підвальних приміщеннях нового багатоквартирного будівництва в місті на перспективу (тис. осіб) | - | - |  |
|  | Орієнтовний реальний обсяг використання потенціалу можливого будівництва ПРУ в підвальних приміщеннях нового багатоквартирного будівництва в місті на перспективу (тис. осіб) | - | - |  |
|  | Потреба в ПРУ на розрахунковий етап після використання потенціалу можливого будівництва ПРУ в підвальних приміщеннях нового багатоквартирного будівництва (тис. осіб) | - | - |  |