Розділ 4

Характеристики стану довкілля та умов життєдіяльності і здоров’я населення на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

До територій, які зазнають ймовірного негативного впливу на життєдіяльність і здоров’я населення належать:

- Площі природних ландшафтів, які створюють умови яругоутворення в межах села Кругле  (орієнтовно  36 720 м2);

- Площі населеного пункту, де можливе перевищення показників граничнодопустимого забруднення атмосферного повітря               (орієнтовно 55 150 м2);

- Площі населеного пункту, які зазнають екологічно небезпечних геологічних процесів включаючи підземні води (орієнтовно  120 250 м2);

- Площі населеного пункту, які зазнають акустичного впливу з наднормативним рівнем шуму (орієнтовно  78 100 м2);

- Площі можливих деградованих та забруднених ґрунтів                           (орієнтовно  95 670 м2);

- Площі населеного пункту, які зазнають електромагнітного впливу з наднормативним рівнем (орієнтовно  35650 м2);

Причини стану довкілля та умов життєдіяльності і здоров’я  населення на територіях, які ймовірно зазнають впливу:

Основними проблемами є:

- деградація ґрунтів, що обмежує придатну для розвитку територію і сприяє втраті біорізноманіття;

- забруднення довкілля транспортом, найбільше цей вплив спостерігається в частині села вздовж автодороги С 180201 (в північній частині) та С 180209 (в центральній частині);

- забруднення водойм побутовими стоками в т.ч. недостатньо очищеними, що є головними джерелами забруднення;

- забруднення водойм за рахунок прямого скиду дощової води в поверхневі водойми;

- відсутність встановлених санітарно-захисних зон для комунальних та виробничих об’єктів;

- не встановлені охоронні зони інженерних мереж до існуючої забудови, технічні коридори яких мають негативний вплив на здоров’я населення;

- відсутність роздільного збору ТПВ та схеми очистки населеного пункту від побутових відходів;

- відсутність централізованого водопостачання всього села;

- відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

Основні ймовірні рішення проблем:

- встановлення санітарно-захисних зон від джерел шкідливості, які мають негативний вплив на грунти та біорізноманіття у т.ч. рекомендації щодо виготовлення агрохімічних паспортів на існуючі земельні ділянки для ведення осг з  метою визначення відповідності хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного та ентомологічного  показників нормативним документам. Провести комплекс заходів по утилізації і знешкодженню твердих і рідких побутових промислових відходів. Попередні заходи щодо оздоровлення ґрунту і ліквідація джерел забруднення ґрунтів;

- для зниження рівня забруднення атмосферного повітря передбачені заходи планувального, технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру, а саме:

- максимальне використання безвідходних і маловідходних технологічних процесів;

- регулювання викидів шкідливих речовин в атмосферу з урахуванням прогнозу несприятливих метеорологічних умов;

- ремонт та моніторинг поточного стану категорійних автодоріг із встановленням санітарно-захисних зон від краю дорожнього полотна. Організація безупинного руху за принципом «зелена хвиля», впровадження нейтралізаторів відпрацьованих газів.

- Будівництво очисних споруд.  Відведення стічних вод у водні об’єкти (а саме у меліоративні канали за межами населеного пункту) здійснюватиметься на підставі дозволу на спеціальне водокористування, після узгодження з органами і установами державного санітарного нагляду.  Організація скиду у меліоративні канали очищених стічних вод, що не містять речовин або продуктів їх трансформації у воді, для яких встановлено ГДК або ОДР, а також речовин, для яких відсутні методи аналітичного контролю. Встановлення заборони для скидання стічних вод, що місять збудники інфекційних захворювань з індексом лактозо позитивних кишкових паличок більше 1000 і 1 дм3 та індексом колі-фага більше 1000 БОЕ/  дм3. Організація місця для будівництва очисних споруд за межами населеного пункту;

- Відведення, очищення і знешкодження поверхневого стоку з виробничої зони сільських поселень здійснювати відповідно до діючих норм технологічного проектування об’єктів. Застосування відкритого водовідвідного устаткування (канав, кюветів, лотків) що дозволено в межах сільських населених пунктів (з попередньо та постійною розчисткою існуючих канав);

- Встановлення меж будівництва об’єктів  підприємств різних класів шкідливості  для можливості забезпечення санітарно-захисних зон до сельбищної території;

- Встановити охоронні зони для ліній електропередач високої напруги (10 кВ) , де планом зонування дозволено не вилучати Земельні ділянки,  що входять в санітарно-захисну зону, не вилучаються у землекористувачів і можуть  використовуватись  як сільськогосподарські   угіддя,  а  також  для  розміщення  на  них виробничих споруд,  що належать радіотехнічному об'єкту або  іншим відомствам,  з дотриманням вимог діючих санітарних норм і правил.

Якщо санітарно-захисна  зона  перевищує  технічну  зону,  то  вона відгороджується попереджувальними знаками "Заборонна зона". Сільськогосподарські    угіддя,   що   знаходяться   на території санітарно-захисних зон ПЛЕ,  можуть бути використані для 
вирощування сільськогосподарських культур, що не потребують ручної обробки,  тобто  повинні  бути  виключені  умови   для   тривалого перебування людини в зоні дії електричного поля.     При проектуванні       в  санітарно-захисних       зонах сільськогосподарських  угідь  під  вирощування винограду,  хмелю і т.ін.  з   метою   запобігання   впливу   електричного   поля   на сільськогосподарських працівників необхідно встановлювати шпалерну проводку для підвіски винограду і  хмелю  перпендикулярно  до  осі ПЛЕ.

- Санітарна   очистка   населених   пунктів   має    бути планово-регулярною   на  всій  території,  здійснюватись  органами житлово-комунального господарства  та,  при  необхідності,  іншими службами.  Порядок  збирання  побутових  і  промислових  відходів, частота їх вивезення визначається виконавчою владою за погодженням  з  установами  санепідслужби  з  таким розрахунком,  щоб виключити можливі умови для життя і виплоду комах та  гризунів  у  побутових відходах  в  період їх збирання і попередити накопичення токсичних відходів на проммайданчику  до  рівнів,  які  можуть  несприятливо впливати  на  стан навколишнього середовища,  здоров'я працюючих і населення. Місця  для  знешкодження  твердих  побутових   відходів повинні   відводитись  поза  сельбищними  територіями  і  зеленими 
рекреаційними зонами з дотриманням санітарно-захисних зон  з  метою  виключення  можливості  забруднення  відходами  і продуктами їх розкладу атмосферного  повітря  і  грунту  населених пунктів,  водоносних горизонтів і водних об'єктів. Під'їздні шляхи до цих об'єктів не повинні проходити через населені пункти.  Проектування  споруд для знешкодження твердих побутових 
відходів потрібно вести відповідно до Інструкції по проектуванню і 
експлуатації    полігонів    для   твердих   побутових   відходів, 
рекомендацій по промисловим методам  переробки  твердих  побутових 
відходів  для міст України або аналогічних нормативних документів, 
що діють на даний період. При  проектуванні  або  реконструкції  промислових  зон 
населеного пункту повинні бути  розроблені  заходи  по  утилізації рідких  і  твердих промислових відходів;  при відсутності вказаних проектних розробок можливість розміщення промислового  об'єкта  на території   населеного   пункту  визначається  еколого-гігієнічною експертизою.

- Встановлення в натурі перших поясів санітарної охорони об’єктів водопостачання. Резервування території для інженерної інфраструктури з метою будівництва водозабірної свердловини для перспективного розвитку села

- Для   запобігання   забрудненню   і  виснаженню  водних об'єктів на прибережних ділянках річок або водоймищ встановлюються водоохоронні  зони.  До  складу  водоохоронної зони входять:  зона спрацювання водосховищ,  заплава річки, надзаплавні тераси, бровки і  круті  схили  корінних  берегів,  а  також  балки  та  яри,  що безпосередньо впадають в річкову долину.  У межах  водоохоронних  зон  виділяється прибережна територія суворого обмеження господарської діяльності.

- Встановити пожежні розриви від лісових масивів, Земельні ділянки,  що входять в санітарно-захисну зону, не вилучаються у землекористувачів і можуть  використовуватись  як сільськогосподарські   угіддя.