Додаток 1

до конкурсної документації

(пункт 4)

Перелік складових робіт (послуг)

з управління багатоквартирним будинком

та періодичність їх надання

| № з/п | Послуга | Перелік робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем | Гаряче водопостачання: |
|  |  | Проведення загальних та профілактичних оглядів (огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки) | 2 рази на рік |
|  |  | Регулювання систем триходових кранів, укріплення ізоляції трубопроводів, усунення засмічень мереж, тимчасове зашпарування свища (тріщини), притирання арматури на місці | у разі необхідності |
|  |  | Закріплення приладів і трубопроводів, огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 1 раз на 2 місяці |
|  |  | Поновлення сальникових ущільнень та ущільнення згонів, очищення фільтра | у разі необхідності, але не менше 2 рази на рік |
|  |  | Огляд та очищення грязьовиків, повітрязбирачів, вантузів, компенсаторів регулювання кранів, вентилів, засувок; регулювання та гідравлічне випробування | 1 раз на рік до початку опалювального сезону |
|  |  | Заміна окремих ділянок труб водопостачання, електрогазозварювання труб | у разі необхідності |
|  |  | Ліквідація аварійних ситуацій | у разі виникнення |
|  |  | Холодне водопостачання: |
|  |  | Проведення загальних та профілактичних оглядів (огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки) | 2 рази на рік |
|  |  | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт | 1 раз на 2 місяці |
|  |  | Ущільнення згонів, поновлення сальникових ущільнень на пробкових кранах, засувках, вентилях,заміна прокладок у фланцевих зєднаннях, заміна водопровідної арматури | у разі необхідності, але не менше 2 рази на рік |
|  |  | Усунення засмічення систем холодного водопостачання, тимчасове зашпарування свища (тріщини), закріплення трубопроводів та приладів | у разі необхідності |
|  |  | Заміна окремих ділянок труб каналізації поліпропіленовими | у разі необхідності |
|  |  | Ліквідація аварійних ситуацій | у разі виникнення |
|  |  | Водовідведення: |
|  |  | Проведення загальних та профілактичних оглядів (огляд каналізаційної системи, перевірка стану трубопроводів, кріплень трубопроводів, сифонів, випусків), перевірка несправностей каналізаційних витяжок | 2 рази на рік |
|  |  | Усунення засмічення системи водовідведення, закарбування розтруба, закріплення трубопроводів та приладів | у разі необхідності |
|  |  | Ліквідація аварійних ситуацій | у разі виникнення |
|  |  | Теплопостачання: |
|  |  | Проведення загальних та профілактичних оглядів (огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки, огляд в опалювальний період опалювальних приладів системи централізованого опалення) | 2 рази на рік |
|  |  | Проведення загальних та профілактичних оглядів та профілактичного обслуговування теплових вводів | 1 раз на 2 місяці в опалювальний період |
|  |  | Регулювання триходових кранів, закріплення приладів та трубопроводів, заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі | у разі необхідності |
|  |  | Поновлення сальникових ущільнень | у разі необхідності, але не менше 2 разу на рік |
|  |  | Укріплення ізоляції; розконсервація (заповнення системи водою з оглядом), консервація (спуск води із системи) | 1 раз на рік |
|  |  | Очищення від накипу запірної арматури | 1 раз на рік до початку опалювального сезону |
|  |  | Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна | 1 раз на 2 місяці |
|  |  | Перевірка на прогрівання опалювальних приладів з регулюванням та усунення повітряної пробки | у разі необхідності, але не менше 1 разу на рік |
|  |  | Регулювання та гідравлічне випробування | 1 раз на рік до початку опалювального сезону |
|  |  | Огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних клапанів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьових відстойників, повітрозбірників, компенсаторів, вантузів | 1 раз на рік до початку опалювального сезону |
|  |  | Промивання трубопроводів та приладів централізованого опалення | після закінчення опалювального періоду |
|  |  | Підготовка до опалювального періоду; складання паспорту готовності об’єкта до опалювального періоду) | 1 раз на рік |
|  |  | Ліквідація аварійних ситуацій | у разі виникнення |
|  |  | Зливова каналізація: |
|  |  | Проведення загальних та профілактичних оглядів системи зливової каналізації, перевірка стану трубопроводів, кріплень сифонів тощо | 2 рази на рік |
|  |  | Усунення засмічення системи зливової каналізації, заміна окремих чистин водостічних труб | у разі необхідності |
|  |  | Електропостачання |
|  |  | Технічний огляд системи електропостачання, огляд електрощитової та електрощитів на сходових клітках | 2 рази на рік |
|  |  | Перевірка відкритої електропроводки (огляд, перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція або заміна ізоляції окремих місць), огляд стану освітлювальної арматури | у разі необхідності, але не менше 2 разів на рік |
|  |  | Вимірювання опору ізоляції | 1 раз на 2 роки |
|  |  | Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, заміна деталей кріплення електропроводки | у разі необхідності |
|  |  | Встановлення та заміна вимикачів та патронів | у разі необхідності |
| 2 | Технічне обслуговування ліфтів | Технічне обслуговування ліфтів | Постійно, відповідно до договору з підрядною організацією |
|  |  | Технічний огляд ліфтів | 1 раз на 2 роки |
| 3 | Обслуговування систем диспетчеризації | Обслуговування систем диспетчеризації ліфтів | Постійно, згідно договору з підрядною організацією |
| 4 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | Технічне обслуговування (огляд, перевірка стану) вентиляційних каналів | 1 раз на рік |
|  |  | Прочищення засмічених вентиляційних каналів | у разі необхідності |
| 5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | Обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | 1 раз на місяць (роботи виконуються згідно з графіками технічного огляду відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні) |
|  |  | Обслуговування інших внутрішньобудинкових інженерних мереж (у разі наявності) | у разі необхідності |
| 6 | Утримання в належному стані конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на прибудинковій території (у тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на рік |
| 7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на рік |
| 8 | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньо-будинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на рік |
| 9 | Прибирання прибудинкової території | Підмітання/прибирання території (тротуарів, газонів), збирання сміття докупи та транспортування його в установлені місця | Щоденно, крім вихідних та святкових днів |
|  |  | Видалення сміття зі сміттєприймальних камер, переміщення контейнерів до місця зберігання для вивезення, прибирання території після відїзду сміттєвоза і встановлення спорожнілих баків на місця | Згідно з установленим графіком вивезення сміття |
|  |  | Прибирання сміттєприймальних камер, завантажувальних клапанів сміттєпроводів, миття змінних сміттєзбірників (контейнерів) | 4 рази на місяць |
|  |  | Дезінфекція сміттєпроводів , змінних сміттєзбірників (контейнерів) | 1 раз на місяць |
|  |  | Профілактичний огляд сміттєпроводів, сміттєзбірників | 1 раз на місяць |
|  |  | Скошування трави, прибирання скошеної трави з газонів (згрібання скошеної трави з газонів граблями докупи) | За необхідності у період з червня по вересень, але не менше 3 разів на рік |
|  |  | Прибирання листя в осінній період | Щоденно в осінній період за необхідності, крім вихідних та святкових днів |
|  |  | Утримування в справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття | Щоденно, крім вихідних та святкових днів |
| 10 | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | Вологе підмітання сходових площадок і маршів перших 3-х поверхів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу, кабіни ліфту | Щоденно, крім вихідних та святкових днів |
|  |  | Вологе підмітання сходових площадок і маршів вище 3-го поверху | 2 рази на тиждень |
|  |  | Миття сходових площадок і маршів, місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу, кабіни ліфту, | 2 рази на місяць |
|  |  | Миття вікон на сходових площадках, вхідних дверей у під’їзд | 2 рази на рік |
|  |  | Обмітання пилу, павутиння і бруду зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, опалювальних приладів, загорож ліфтових шахт, елементів стволів сміттєпроводу | 2 рази на місяць |
|  |  | Вологе протирання підвіконь, фарбованих олійною фарбою панелей, віконних решіток, поручнів, поштових скриньок, електрощитових, загорож ліфтових шахт | 1 раз на місяць |
|  |  | Прибирання горищ, технічних поверхів, підвалів | 2 рази на рік |
|  |  | Очищення покрівлі від сміття та бруду | 2 рази на рік |
|  |  | Очищення покрівлі від снігу та сколювання бурульок | За необхідності у зимовий період |
| 11 | Прибирання і вивезення снігу, посипаня частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | Підмітання, зсування снігу, який щойно випав, перекидання снігу або сколу на газони | Першочергово після снігопаду та протягом дня за необхідності |
|  |  | Сколювання льоду | Після прибирання основної маси снігу, за необхідності |
|  |  | Посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, піском і протиожеледними сумішами | За наявності ожеледиці |
| 12 | Дератизація | у разі необхідності, але не менше 1 разу на рік |
| 13 | Дезінсекція | у разі необхідності, але не менше 1 разу на рік |
| 14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | враховуючи середньорічне споживання за минулий рік, згідно з договором з підрядною організацією |

___________________________________________